Общество с ограниченной ответственностью "БЭСТИЛ»

Документация по планировке  территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 59:13:0060213, расположенном на территории с.Барда

Бардымского муниципального округа

Пермского края

Том 1. Проект межевания

Основная часть

04-20-ПМ

Директор ООО "Бэстил"                           Р.Д.Уразаев

Барда, 2020

Документация по планировке  территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 59:13:0060213, расположенном на территории с.Барда

Бардымского муниципального округа

Пермского края

Том 2. Проект межевания

Основная часть

04-20-ПМ

| № п/п | Занимаемая должность | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главный архитектор проекта |  | Уразаев Р.Д. |
| 2 | Инженер ГИП |  | Туктамышева А.И. |
| 3 | Исполнитель |  | Бакунов И.И. |

Барда, 2020

Состав проектной документации

| № п/п | Наименование документа | Размещение чертежа Обозначение, №№ листов | Гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Утверждаемая часть |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 1. | Документация по планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 59:13:0060213, расположенном на территории с.Барда Бардымского муниципального округа Пермского края. Проект межевания территории. Основная часть | Том 1 | н/с |
| 2. | Ведомость координат точек красных линий в СК-59. Приложение 1. | Том 1 | н/с |
| 3. | Ведомость координат точек уточняемых земельных участков в СК-59. Приложение 2. | Том 1 | н/с |
| 4. | Ведомость координат точек формируемых земельных участков путем перераспределения в СК-59. Приложение 3. | Том 1 | н/с |
| 5. | Ведомость координат точек формируемых земельных участков в СК-59. Приложение 4. | Том 1 | н/с |
| 6. | Ведомость координат точек территории общего пользования в СК-59. Приложение 5. | Том 1 | н/с |
|  | Графические материалы |  |  |
| 1. | Чертеж межевания территории кадастрового квартала 59:13:0060213 | Том 1. Лист 2 | н/с |
|  | Обосновывающие материалы |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Документация по планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 59:13:0060213, расположенном на территории с.Барда Бардымского муниципального округа Пермского края. Проект межевания территории. Обосновывающие материалы | Том 2 | н/с |
|  | Графические материалы |  |  |
| 1 | План фактического землепользования кадастрового квартала 59:13:0060213. М 1:1000 | Лист 1. Том 2 | н/с |

Том 1. Проект межевания. Основная часть

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие данные	6

2	Цели и задачи проекта	6

3	Местоположение территории в структуре села	8

4	Расчет площади земельных участков	8

5	Описание предлагаемых проектных решений	13

5.1	Формирование красных линий	13

5.2	Формирование линий отступа от  красных  линий	13

5.3	Формирование земельных участков	13

5.4	Система улично-дорожной сети на проектируемой территории	44

5.5	Мероприятия по развитию систем инженерно-технического обеспечения	44

5.6	Зоны с особыми условиями использования территории	44

5.6.1	Охранные зоны инженерных сетей	44

5.6.2	Водоохранные зоны	45

5.6.3	Санитарно-защитные зоны	45

6	ПРИЛОЖЕНИЯ	46

Приложение 1. Ведомость координат точек красных линий в СК-59:	47

Приложение 2. Ведомость координат точек уточняемых  земельных участков в СК-59	48

Приложение 3. Ведомость координат точек формируемых земельных участков, формируемых земельных участков путем перераспределения в СК-59	62

# Общие данные

Проект межевания территории  в кадастровом квартале 59:13:0060213, расположенном на территории с.Барда Бардымского муниципального округа Пермского края выполнен ООО «БЭСТИЛ» на основании муниципального контракта №3  от 27.03.2020г. в соответствии с  Заданием заказчика, на основании Постановления администрации Бардымского муниципального  округа, технического задания на разработку документации по планировке территории (проекта межевания территории).

Проект межевания территории выполняется с соблюдением следующих требований:

- границы земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения и обеспечения эксплуатации объектов недвижимости, включая подъезды, подходы к ним;

- размеры земельных участков устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий.

Проект межевания разработан в границах территориальной зоны Ж-1 зона застройки индивидуальными жилыми домами.

На территориях, подлежащих застройке, размеры планируемых земельных участков определяются в соответствии с действующими градостроительными нормативами, нормами предоставления земельных участков и градостроительными регламентами, установленными правилами землепользования и застройки.

Проект межевания в виде графических и текстовых материалов является основанием для выноса на местность границ земельных участков, установленных публичных сервитутов, выдачи кадастровых планов земельных участков и формирования объектов недвижимости.

# Цели и задачи проекта

Целью  данного проекта является – повышение эффективности использования территории, установление правового регулирования земельных участков, использования материалов для дальнейшего выполнения кадастровых работ.

Задачами проекта являются:

- Определение развития планировочной структуры и функционального зонирования проектируемой территории, как части общей пространственно-планировочной структуры с.Барда.

- Выделение элементов планировочной структуры, установление красных линий, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

- Разработка систем инженерного обеспечения. Разработка системы транспортно-пешеходного движения и организации хранения автотранспорта проектируемого района.

- Формирования земельных участков как объектов государственного учета объекта недвижимости и государственной регистрации прав на них.

- Установление зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков.

- Установление территории общего пользования.

Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации и границ исходных земельных участков.

Проект межевания выполнен на расчетный срок – 10 лет, до 2030 года.

Планируемая территория на момент разработки документации уже освоена и застроена.

Проектные решения отвечают  следующим требованиям:

- рациональная организация территории, обеспечивающая максимальную эффективность использования территории в сочетании с необходимой комфортностью проживания;

- образование компактного элемента планировочной структуры с ориентацией на общественную, деловую, коммерческую застройку и застройку индивидуальными жилыми домами;

- сохранение объектов культурного наследия;

- ориентация на современные решения в области инженерно-технического обеспечения, уменьшение требуемых для этих целей земельных ресурсов, сокращении протяженности инженерных коммуникаций в интересах минимизации расходов на строительства и будущую эксплуатацию объектов.

Планировка части территории с.Барда обеспечивает доступ к объектам существующей транспортной инфраструктуры, объектам и территориям общего пользования, планируемым территориям и объектам рекреации. Элементы планировочной структуры компактно размещены и взаимоувязаны.

Размещение на проектируемой территории объектов капитального строительства федерального и регионального значения не предусмотрено.

# Местоположение территории в структуре села

Проект межевания разрабатывается для территории, расположенной в кадастровом квартале 59:13:0060213 в с.Барда Пермского края (Том 1. Лист1). Размещение индивидуальной жилой застройки, общественно-деловой и коммерческой застройки на земельных участках данной территории, определено генеральным планом Бардымского сельского поселения.

Анализируемый участок расположен в центральной части с.Барда,  имеет неправильную форму и ориентирован с юго-запада на северо-восток. Средняя ширина участка составляет - 200 м, средняя длина - 330 м.

В соответствии с генеральным планом данная территория предназначена для размещения зоны застройки индивидуальными жилыми домами.

# Расчет площади земельных участков

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Параметры разрешенного строительного изменения объектов капитального строительства определяются в составе по документации по планировки территории до разработки и принятия самостоятельного раздела правил.

Установить Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, иных объектов недвижимости:

| п | Минимальная площадь земельного участка для ведения ЛПХ | га | 0,07 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная площадь земельного участка ИЖС | га | 0,07 |
| 2 | Максимальная площадь земельного участка для ведения ЛПХ | га | 0,25 |
| 3 | Максимальная площадь земельного участка для ведения ИЖС | га | 0,25 |
| 6 | Минимальная ширина земельного участка для ведения ЛПХ, ИЖС, | м | 20 |
| 7 | Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц (или в соответствии с Проектом планировки территории) | м | 3 |
| 8 | Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов (или в соответствии с Проектом планировки территории) | м | 3 |
| 9 | Минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка, а также отступ от границы земельного участка для многоквартирных домов | м | 3 |
|  | Минимальный отступ от границы земельного участка для иных объектов | м | 3 |
| 1 | Минимальное расстояние от прочих построек (парников, навесов, стационарной емкости для воды, навеса для автомобиля, открытой стоянки, гаража, погреба, уборной, бань, саун и др. кроме конюшен для разведения мелкого скота и птицы для семейного потребления) до границы соседнего участка. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований | м | 1 |
|  | Минимальное расстояние конюшен для разведения мелкого скота и птицы для семейного потребления до границы соседнего участка | м | 4 |
|  | Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках | м | 6 |
|  | Максимальный процент застройки земельного участка: - для индивидуальной жилой застройки и ведения личного подсобного хозяйства; - многоквартирных жилых домов; - для иных объектов (кроме объектов инженерно-технического обеспечения зданий и объектов хранения легкового транспорта). | % | 50 35 60 |
|  | Максимальная высота ограждения (сетчатого или решетчатого) со стороны смежных земельных участков | м | 1,8 |
|  | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными домами и жилыми строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | м | 15 |
|  | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) и из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | м | 10 |

Примечание: Установленные настоящими правилами градостроительные регламенты  распространяются на вновь предоставляемые земельные участки.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

На земельном участке допускается строительство одного жилого дома.

Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением допускается в соответствии со сложившейся застройкой. Допускается сплошное ограждение земельного участка со стороны улиц.

Состав и площади  хозяйственных построек и построек для индивидуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с градостроительным планом земельного участка.

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки должно быть не менее указанного в таблице:

| Нормативный разрыв | Поголовье (шт.), не более |
| --- | --- |
|  | свиньи | птица | крупный рогатый скот | кролики (маточное поголовье) | овцы | лошади | нутрии (маточное поголовье) |
| 10 м | 5 | 30 | до 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 20 м | 8 | 45 | до 8 | 20 | 15 | 8 | 8 |
| 30 м | 10 | 60 | до 10 | 30 | 20 | 10 | 10 |
| 40 м | 15 | 75 | до 15 | 40 | 25 | 15 | 15 |
| 50 м | до 50 | более 75 | до 50 | до 50 | до 50 | до 50 | до 50 |

В сельских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой зоны группы хозяйственных строений должны содержать не более 30 блоков каждая.

Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 50 метров.

Разведение и содержание домашних животных и птиц сверх максимального предельного количества голов, установленных органами местного самоуправления сельского поселения, и диких животных (волков, лосей, лисиц и др.) разрешается на территории зон сельскохозяйственного использования для сельскохозяйственного производства с установлением санитарно-защитных зон от территории жилых зон в зависимости от количества животных и птиц.

В жилой зоне населенных пунктов допускается разведение пчелосемей на земельных участках, принадлежащих гражданам на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения, а также предоставленных гражданам по договорам аренды, при этом:

- территория содержания пчел со сторон, граничащих с земельными участками, предоставленными другим гражданам для индивидуального жилищного строительств или ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, должна быть огорожена сплошным забором или густым кустарником высотой не менее 2 метров;

- расстояние от ульев с пчелиными семьями до границ земельного участка, огороженных забором или кустарником, должно составлять не менее 3 метров;

- количество ульев на 100 кв. м земельного участка - не более 2.

Не допускается размещать со стороны улиц вспомогательные строения, за исключением автостоянок и гаражей, а также обустраивать палисадники перед домом при ширине улицы менее 16 м.

На территории застройки индивидуальными жилыми домами  автостоянки размещаются в пределах отведенного участка.

На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонны.

В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и родников на расстояние не менее 50 метров.

На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться домовладельцами.

Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть расположены на расстоянии не менее 1 метра от границ участка домовладения и иметь накопитель.

Расстояния:

- от площадок с контейнерами для отходов,  до жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения не менее 20 метров;

- от газорегуляторных пунктов до жилых домов - не менее 15 метров;

- от трансформаторных подстанций до жилых домов - не менее 10 метров;

Расстояние между жилым строением и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, скат крыши следует ориентировать на свой участок.

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть:

- до душа, бани (сауны) – 8 метров;

- от шахтного колодца до уборной и компостного устройства в зависимости от направления движения грунтовых вод – 50 метров (при соответствующем гидрогеологическом обосновании может быть увеличено).

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.

Для организации обслуживания на территориях жилой застройки допускается размещение учреждений и предприятий обслуживания с использованием индивидуальной формы деятельности - детских учреждений, магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с размещением преимущественно в первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 квадратных метров.

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны.

Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательно-химических и т. п.), в условиях малоэтажной застройки не допускается.

Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта

Участки дошкольных образовательных учреждений  и вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

# Описание предлагаемых проектных решений

## Формирование красных линий

Красные линии сформированы с учетом существующих земельных участков и местоположением объектов капитального строительства.

Красные линии территории сложившейся застройки обеспечивают переменную ширину территории общего пользования – с учетом ширины улично - дорожной сети, организации пешеходного движения, прокладки инженерных сетей и сооружений и учета интересов землепользователей земельных участков. Ведомость координат красных линий приведена в Приложении1 тома 1.

## Формирование линий отступа от  красных  линий

Формирование линий отступа от красных линий в целях определения местоположения объектов капительного строительства проведено в соответствии с предельными параметрами разрешенного строительства, установленных правилами землепользования и застройки Бардымского сельского поселения для  территориальной зоны Ж-1.

## Формирование земельных участков

Территория общего пользования сформирована за проектируемыми красными линиями. Предусматривается благоустройство территорий общего пользования: обустройство тротуаров, уличное освещение, устройство площадок для мусорных контейнеров, озеленение территории общего пользования.

Вся территория планировочного  района разделена на участки в соответствии с видами разрешенного использования, предусмотренных Правилами землепользования и застройки. Границы участков и их функциональное назначение приведены на  Чертеже межевания территории. М 1:1000  (Том 1. Лист 2).

С учетом произведенных измерений и результата анализа имеющихся документов об объектах недвижимости, расположенных на территории кадастрового квартала 59:13:0060213, уточнение границ земельных участков с кадастровыми номерами 59:13:0060213:2, 59:13:0060213:3, 59:13:0060213:4, 59:13:0060213:6,  59:13:0060213:7, 59:13:0060213:9, 59:13:0060213:10, 59:13:0060213:14, 59:13:0060213:15,  59:13:0060213:19,  59:13:0060213:20, 59:13:0060213:21, 59:13:0060213:22, 59:13:0060213:23, 59:13:0060213:26, 59:13:0060213:29, 59:13:0060213:30, 59:13:0060213:31, 59:13:0060213:32, 59:13:0060213:33, 59:13:0060213:4,  59:13:0060213:37, 59:13:0060213:38, 59:13:0060213:39, 59:13:0060213:43, 59:13:0060213:45, 59:13:0060213:57, 59:13:0060213:58, 59:13:0060213:59, 59:13:0060213:60, 59:13:0060213:61, 59:13:0060213:62, 59:13:0060213:276, 59:13:0060213:56, 59:13:0060213:55, 59:13:0060213:54, 59:13:0060213:53, 59:13:0060213:52, 59:13:0060213:51, 59:13:0060213:50, 59:13:0060213:49, 59:13:0060213:48  планируется образование 2 земельных участков путем раздела, формирование 13 земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Образование земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена:

земельный участок :ЗУ1 с видом разрешенного использования – магазины, код 4.4;

земельный участок :ЗУ11 (ул.Куйбышева) с видом разрешенного использования – улично-дорожная сеть, код 12.0.1;

земельный участок :ЗУ12 (ул.Пушкина) с видом разрешенного использования – улично-дорожная сеть, код 12.0.1;

земельный участок :ЗУ8 (ул.Кирова) с видом разрешенного использования – улично-дорожная сеть, код 12.0.1;

земельные участки  :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ9, :ЗУ13 с видом разрешенного использования -  хранение автотранспорта, код 2.7.1.

земельный участок :ЗУ14 с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, код 2.1.

земельный участок :ЗУ15 с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2.

Образование земельных участков путем раздела:

Земельный участок с кадастровым номером 59:13:0060213:19 подлежит уточнению, далее путем раздела данного участка образуются земельные участки :ЗУ2 и :ЗУ10  с видом разрешенного использования     -  коммунальное обслуживание, код 3.1.

Земельные участки с кадастровыми номерами 59:13:0060213:8, 59:13:0060234:25, 59:13:0060213:106 на плане местности не выявлены, согласно данным ЕГРН данные о зарегистрированных правах, описание местоположения земельных участков – отсутствуют. В связи с этим земельные участки подлежат снятию с кадастрового учета.

Таблица 1. Экспликация существующих земельных участков в границах проектируемой территории

| Номер п/п | Кадастровый номер объекта недвижимости | Адрес | Форма собственности | Виды разрешенного использования | Площадь или основная характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 59:13:0060213:2 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | для торговли | 85 +/-8.5 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 1 "б" |  |  |  |  |
| 2 | 59:13:0060213:3 | 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 1 "г" | - | для размещения капитального магазина | 431 |  |
| 3 | 59:13:0060213:4 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для размещения гаражного бокса | 165 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина |  |  |  |  |
| 4 | 59:13:0060213:6 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Размещение объектов предприятия | 487 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 1 "а" |  |  |  |  |
| 5 | 59:13:0060213:7 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1300 | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, д 3 |  |  |  |  |
| 6 | 59:13:0060213:8 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1256 | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 3а |  |  |  |  |
| 7 | 59:13:0060213:9 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для личного подсобного хозяйства | 1400 | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 3 |  |  |  |  |
| 8 | 59:13:0060213:10 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1975 +/-19 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, д 7 |  |  |  |  |
| 9 | 59:13:0060213:14 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 500 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Кирова, 25 |  |  |  |  |
| 10 | 59:13:0060213:15 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для личного подсобного хозяйства | 1592 +/-22.14 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 5 |  |  |  |  |
| 11 | 59:13:0060213:19 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Под объекты инженерного оборудования Теплоснабжения | 6399 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский район, с Барда, ул Пушкина, д 13 |  |  |  |  |
| 12 | 59:13:0060213:20 | Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, д 15 | - | Для личного подсобного хозяйства | 1558 +/-14 |  |
| 13 | 59:13:0060213:21 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 634 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 17 |  |  |  |  |
| 14 | 59:13:0060213:22 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 600 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 19 |  |  |  |  |
| 15 | 59:13:0060213:23 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1757 +/-0.01 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 21 |  |  |  |  |
| 16 | 59:13:0060213:25 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | для индивидуального жилищного строительства | 400 | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина |  |  |  |  |
| 17 | 59:13:0060213:26 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 820 +/-19.54 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Куйбышева, д 29"а" |  |  |  |  |
| 18 | 59:13:0060213:29 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1400 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Куйбышева, 33 |  |  |  |  |
| 19 | 59:13:0060213:30 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для личного подсобного хозяйства | 1500 | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Куйбышева, д 35 |  |  |  |  |
| 20 | 59:13:0060213:31 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 800 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Куйбышева, д 37 |  |  |  |  |
| 21 | 59:13:0060213:32 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Куйбышева, 39 |  |  |  |  |
| 22 | 59:13:0060213:33 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | под жилую индивидуальную застройку | 370 +/-3.7 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 13 "а" |  |  |  |  |
| 23 | 59:13:0060213:34 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | для индивидуального гаражного строительства | 31 | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 13 "б"/3 |  |  |  |  |
| 24 | 59:13:0060213:37 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Под размещение индивидуального гаража | 28 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, строен 13 "б"/9 |  |  |  |  |
| 25 | 59:13:0060213:38 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для размещения гаража | 30 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 13"б"/5 |  |  |  |  |
| 26 | 59:13:0060213:39 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Под размещение индивидуального гаража | 28 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, строен 13 "б"/2 |  |  |  |  |
| 27 | 59:13:0060213:43 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для индивидуального гаражного строительства | 28 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 13 "б"/10 |  |  |  |  |
| 28 | 59:13:0060213:45 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир рядом с котельной. | - | для индивидуального гаражного строительства | 40 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 13 "м"/12 |  |  |  |  |
| 29 | 59:13:0060213:46 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для размещения индивидуального гаража | 24 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 13 "б"/4 |  |  |  |  |
| 30 | 59:13:0060213:47 | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | 4 |  |
|  | (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) |  |  |  |  |  |
| 31 | 59:13:0060213:48 | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | 4 |  |
|  | (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) |  |  |  |  |  |
| 32 | 59:13:0060213:49 | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | 4 |  |
|  | (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) |  |  |  |  |  |
| 33 | 59:13:0060213:50 | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | 4 |  |
|  | (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) |  |  |  |  |  |
| 34 | 59:13:0060213:51 | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | 11 |  |
|  | (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) |  |  |  |  |  |
| 35 | 59:13:0060213:52 | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | 4 |  |
|  | (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) |  |  |  |  |  |
| 36 | 59:13:0060213:53 | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | 4 |  |
|  | (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) |  |  |  |  |  |
| 37 | 59:13:0060213:54 | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | 10 |  |
|  | (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) |  |  |  |  |  |
| 38 | 59:13:0060213:55 | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | 10 +/-1 |  |
|  | (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) |  |  |  |  |  |
| 39 | 59:13:0060213:56 | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | 10 +/-1 |  |
|  | (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) |  |  |  |  |  |
| 40 | 59:13:0060213:57 | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | 49 +/-1 |  |
|  | (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) |  |  |  |  |  |
| 41 | 59:13:0060213:58 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для личного подсобного хозяйства | 1300 | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Куйбышева, 31 |  |  |  |  |
| 42 | 59:13:0060213:59 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 600 | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Куйбышева, 29 |  |  |  |  |
| 43 | 59:13:0060213:60 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 700 | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Кирова, 27 |  |  |  |  |
| 44 | 59:13:0060213:61 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для личного подсобного хозяйства | 100 +/-6 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Кирова, 25 "а" |  |  |  |  |
| 45 | 59:13:0060213:62 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | для размещения трехэтажного 29-квартирного жилого дома | 1400 +/-17 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 9 |  |  |  |  |
| 46 | 59:13:0060213:106 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для личного подсобного хозяйства | 250 | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский район, с Барда, ул Кирова, д 29 |  |  |  |  |
| 47 | 59:13:0060213:276 | 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, д 1 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 842 +/-10 |  |

Таблица 2. Экспликация уточняемых земельных участков

| № п/п | Кадастровый номер объекта недвижимости | Адрес (описание местоположения) | Форма собственности | Виды разрешенного использования по документу | Виды разрешенного использования по проекту | Площадь по документу, кв.м. | Площадь по проекту, кв.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 59:13:0060213:2 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 1 "б" | - | для торговли |  | 85 +/-8.5 | 93±3 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию. Требуется исправление реестровой ошибки |
| 2 | 59:13:0060213:3 | 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 1 "г" | - | для размещения капитального магазина | для размещения капитального магазина | 431 | 442±7 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию. Требуется исправление реестровой ошибки |
| 3 | 59:13:0060213:4 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина | - | Для размещения гаражного бокса | Для размещения гаражного бокса | 165 | 175±5 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию. Требуется исправление реестровой ошибки |
| 4 | 59:13:0060213:6 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 1 "а" | - | Размещение объектов предприятия |  | 487 | 444±7 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию. Требуется исправление реестровой ошибки |
| 5 | 59:13:0060213:7 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, д 3 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1300 | 1605±14 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
| 6 | 59:13:0060213:9 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 3 | - | Для личного подсобного хозяйства | Для личного подсобного хозяйства | 1400 | 1389±13 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
| 7 | 59:13:0060213:10 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, д 7 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1975 +/-19 | 1902±15 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 8 | 59:13:0060213:14 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Кирова, 25 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 500 | 504±8 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 9 | 59:13:0060213:15 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 5 | - | Для личного подсобного хозяйства | Для личного подсобного хозяйства | 1592 +/-22.14 | 1717±15 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 10 | 59:13:0060213:19 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский район, с Барда, ул Пушкина, д 13 | - | Под объекты инженерного оборудования Теплоснабжения | Под объекты инженерного оборудования Теплоснабжения | 6399 | 5915±27 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 11 | 59:13:0060213:20 | Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, д 15 | - | Для личного подсобного хозяйства | Для личного подсобного хозяйства | 1558 +/-14 | 1602±14 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 12 | 59:13:0060213:21 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 17 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 634 | 621±9 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 13 | 59:13:0060213:22 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 19 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 600 | 660±9 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 14 | 59:13:0060213:23 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 21 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1757 +/-0.01 | 1826±15 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 15 | 59:13:0060213:26 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Куйбышева, д 29"а" | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 820 +/-19.54 | 864±10 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 16 | 59:13:0060213:29 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Куйбышева, 33 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1400 | 1447±13 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 17 | 59:13:0060213:30 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Куйбышева, д 35 | - | Для личного подсобного хозяйства | Для личного подсобного хозяйства | 1500 | 1515±14 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
| 18 | 59:13:0060213:31 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Куйбышева, д 37 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 800 | 858±10 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 19 | 59:13:0060213:32 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Куйбышева, 39 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | 1506±14 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 20 | 59:13:0060213:33 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 13 "а" | - | под жилую индивидуальную застройку | под жилую индивидуальную застройку | 370 +/-3.7 | 370±7 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 21 | 59:13:0060213:34 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 13 "б"/3 | - | для индивидуального гаражного строительства |  | 31 | 30±2 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
| 22 | 59:13:0060213:37 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, строен 13 "б"/9 | - | Под размещение индивидуального гаража |  | 28 | 29±2 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 23 | 59:13:0060213:38 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 13"б"/5 | - | Для размещения гаража |  | 30 | 31±2 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 24 | 59:13:0060213:39 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, строен 13 "б"/2 | - | Под размещение индивидуального гаража |  | 28 | 30±2 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 25 | 59:13:0060213:43 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 13 "б"/10 | - | Для индивидуального гаражного строительства | Для индивидуального гаражного строительства | 28 | 26±2 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 26 | 59:13:0060213:45 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир рядом с котельной. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 13 "м"/12 | - | для индивидуального гаражного строительства | для индивидуального гаражного строительства | 40 | 39±2 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 27 | 59:13:0060213:48 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | _____ | 4 | 4±1 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 28 | 59:13:0060213:49 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | _____ | 4 | 5±1 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 29 | 59:13:0060213:50 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | _____ | 4 | 4±1 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 30 | 59:13:0060213:51 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | _____ | 11 | 10±1 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 31 | 59:13:0060213:52 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | _____ | 4 | 4±1 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 32 | 59:13:0060213:53 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | _____ | 4 | 4±1 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 33 | 59:13:0060213:54 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | _____ | 10 | 6±1 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 34 | 59:13:0060213:55 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | _____ | 10 +/-1 | 16±1 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 35 | 59:13:0060213:56 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | _____ | 10 +/-1 | 7±1 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 36 | 59:13:0060213:57 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | _____ | 49 +/-1 | 49±2 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 37 | 59:13:0060213:58 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Куйбышева, 31 | - | Для личного подсобного хозяйства | Для личного подсобного хозяйства | 1300 | 1422±13 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
| 38 | 59:13:0060213:59 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Куйбышева, 29 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 600 | 673±9 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
| 39 | 59:13:0060213:60 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Кирова, 27 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 700 | 951±11 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
| 40 | 59:13:0060213:61 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Кирова, 25 "а" | - | Для личного подсобного хозяйства | Для личного подсобного хозяйства | 100 +/-6 | 126±4 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 41 | 59:13:0060213:62 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 9 | - | для размещения трехэтажного 29-квартирного жилого дома | для размещения трехэтажного 29-квартирного жилого дома | 1400 +/-17 | 1388±13 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 42 | 59:13:0060213:276 | 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, д 1 | - |  | Для ведения личного подсобного хозяйства | 842 +/-10 | 836±10 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |

Таблица 3. Экспликация формируемых участков

| № п/п | Кадастровый номер объекта недвижимости | Адрес (описание местоположения) | Виды разрешенного использования по проекту | Площадь по проекту, кв.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 48 | :ЗУ1 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул.Пушкина | Магазины, код 4.4 | 52±3 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 50 | :ЗУ3 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул Пушкина | Хранение автотранспорта, код 2.7.1 | 27±2 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 51 | :ЗУ4 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул Пушкина | Хранение автотранспорта, код 2.7.1 | 32±2 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 52 | :ЗУ5 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул Пушкина | Хранение автотранспорта, код 2.7.1 | 27±2 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 53 | :ЗУ6 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул Пушкина | Хранение автотранспорта, код 2.7.1 | 26±2 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 54 | :ЗУ7 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул Пушкина | Хранение автотранспорта, код 2.7.1 | 28±2 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 55 | :ЗУ8 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул.Кирова | Улично-дорожная сеть, 12.0.1. | 1717±15 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 56 | :ЗУ9 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул Пушкина | Хранение автотранспорта, код 2.7.1 | 47±2 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 58 | :ЗУ11 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул.Куйбышева | Улично-дорожная сеть, 12.0.1. | 2978±19 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 59 | :ЗУ12 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул.Пушкина | Улично-дорожная сеть, 12.0.1. | 5012±25 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 60 | :ЗУ13 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул Пушкина | Хранение автотранспорта, код 2.7.1 | 7±1 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 61 | :ЗУ14 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул Пушкина | Для индивидуального жилищного строительства, код 2.1 | 137±4 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 62 | :ЗУ15 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул Пушкина | Для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2 | 123±4 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |

Таблица 4. Экспликация формируемых участков путем раздела

| № п/п | Кадастровый номер объекта недвижимости | Адрес (описание местоположения) | Виды разрешенного использования по проекту | Площадь по проекту, кв.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | :ЗУ2 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул.Пушкина | Коммунальное обслуживание, код 3.1. | 5312±26 | Образование земельного участка путем раздела уточненного земельного участка 59:13:0060213:19 |
| 2 | :ЗУ10 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул.Пушкина | Коммунальное обслуживание, код 3.1. | 603±9 | Образование земельного участка путем раздела уточненного земельного участка 59:13:0060213:19 |
| 3 |  |  |  |  |  |

## Система улично-дорожной сети на проектируемой территории

Таблица 5. Протяженность улиц в границах проектирования

| Наименование | Протяженность (в границах квартала), м | Покрытие |
| --- | --- | --- |
| Кирова | 149 | гравий |
| Куйбышева | 183 | асфальт |
| Пушкина | 419 | асфальт |

Развитие улично-дорожной сети в границах проектирования не предусматривается. Схема организации транспорта и улично-дорожной сети представлена в масштабе 1:1000.

## Мероприятия по развитию систем инженерно-технического обеспечения

Мероприятия по развитию систем инженерно-технического обеспечения не предусматриваются.

Таблица 6. Протяженность инженерных сетей в границах проектирования

| Наименование сетей | Существующие. Кол-во (шт.), м. | Планируемые. Кол-во (шт.), м. |
| --- | --- | --- |
| Водопровод | 121 |  |
| Газопровод | 3850 |  |
| Теплопровод | 123 |  |
| Канализация бытовая | 588 |  |
| ЛЭП 6-10 кВт | 536 |  |
| ЛЭП 0.4 кВт | 908 |  |
| Электрический кабель 6-10 кВт | 140 |  |
| Электрический кабель 0.4 кВт | 258 |  |
| Кабель связи | 0 |  |

Существующие инженерные сети показаны на соответствующей схеме, которая представлена в материалах по обоснованию проекта планировки в масштабе 1:1000 на плане фактического землепользования кадастрового квартала 59:13:0060213.

## Зоны с особыми условиями использования территории

### Охранные зоны инженерных сетей

На проектируемой территории установлены охранные зоны инженерно - коммунальных сетей, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр.

У землепользователей возникают ограничения прав в связи с установлением охранных зон инженерных сетей.

### Водоохранные зоны

Рассматриваемая территория расположена в водоохраной зоне р.Казьмакты.

В целях защиты водных объектов, хозяйственная деятельность проводится в соответствии с Водным кодексом РФ.

### Санитарно-защитные зоны

В границах рассматриваемой территории расположена центральная котельная. Санитарно-защитная зона составляет 50м.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

#### Приложение 1. Ведомость координат точек красных линий в СК-59:

| Площадь квартала в красных линиях | 30242 кв.м. |
| --- | --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н1 | 397973.95 | 2191861.70 |
| н2 | 397955.23 | 2191890.98 |
| н3 | 397904.77 | 2191954.97 |
| н4 | 397757.26 | 2192138.97 |
| н5 | 397830.22 | 2192192.73 |
| н6 | 397849.76 | 2192207.50 |
| н7 | 397898.58 | 2192243.23 |

#### Приложение 2. Ведомость координат точек уточняемых  земельных участков в СК-59

| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| --- |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:3 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н135 | - | - | 397975,42 | 2191887,30 | 0,10 | - |
| н134 | - | - | 397990,39 | 2191902,08 | 0,10 | - |
| н189 | - | - | 397979,72 | 2191913,65 | 0,10 | - |
| н138 | - | - | 397979,26 | 2191913,23 | 0,10 | - |
| н137 | - | - | 397957,83 | 2191894,46 | 0,10 | - |
| н136 | - | - | 397962,41 | 2191889,28 | 0,10 | - |
| н135 | - | - | 397975,42 | 2191887,30 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:276 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н134 | - | - | 397990,39 | 2191902,08 | 0,10 | - |
| н190 | - | - | 397999,80 | 2191912,33 | 0,10 | - |
| н191 | - | - | 398013,16 | 2191929,50 | 0,10 | - |
| н192 | - | - | 398011,64 | 2191950,17 | 0,10 | - |
| н193 | - | - | 398006,19 | 2191946,00 | 0,10 | - |
| н194 | - | - | 397998,53 | 2191939,98 | 0,10 | - |
| н195 | - | - | 397992,87 | 2191935,21 | 0,10 | - |
| н139 | - | - | 397975,01 | 2191917,97 | 0,10 | - |
| н138 | - | - | 397979,26 | 2191913,23 | 0,10 | - |
| н189 | - | - | 397979,72 | 2191913,65 | 0,10 | - |
| н134 | - | - | 397990,39 | 2191902,08 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:6 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н141 | - | - | 397952,76 | 2191899,95 | 0,10 | - |
| н140 | - | - | 397962,35 | 2191907,47 | 0,10 | - |
| н139 | - | - | 397975,01 | 2191917,97 | 0,10 | - |
| н196 | - | - | 397965,57 | 2191930,25 | 0,10 | - |
| н197 | - | - | 397959,77 | 2191925,56 | 0,10 | - |
| н142 | - | - | 397943,30 | 2191911,47 | 0,10 | - |
| н141 | - | - | 397952,76 | 2191899,95 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:4 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н142 | - | - | 397943,30 | 2191911,47 | 0,10 | - |
| н143 | - | - | 397938,32 | 2191918,00 | 0,10 | - |
| н198 | - | - | 397954,48 | 2191931,76 | 0,10 | - |
| н197 | - | - | 397959,77 | 2191925,56 | 0,10 | - |
| н142 | - | - | 397943,30 | 2191911,47 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:7 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н143 | - | - | 397938,32 | 2191918,00 | 0,10 | - |
| н144 | - | - | 397930,98 | 2191927,53 | 0,10 | - |
| н199 | - | - | 397933,05 | 2191929,16 | 0,10 | - |
| н200 | - | - | 397944,79 | 2191938,45 | 0,10 | - |
| н201 | - | - | 397948,82 | 2191941,94 | 0,10 | - |
| н202 | - | - | 397952,37 | 2191942,71 | 0,10 | - |
| н203 | - | - | 397953,33 | 2191941,71 | 0,10 | - |
| н204 | - | - | 397958,54 | 2191946,06 | 0,10 | - |
| н205 | - | - | 397960,90 | 2191945,78 | 0,10 | - |
| н206 | - | - | 397966,81 | 2191950,23 | 0,10 | - |
| н207 | - | - | 398000,65 | 2191973,53 | 0,10 | - |
| н194 | - | - | 397998,53 | 2191939,98 | 0,10 | - |
| н195 | - | - | 397992,87 | 2191935,21 | 0,10 | - |
| н139 | - | - | 397975,01 | 2191917,97 | 0,10 | - |
| н196 | - | - | 397965,57 | 2191930,25 | 0,10 | - |
| н197 | - | - | 397959,77 | 2191925,56 | 0,10 | - |
| н198 | - | - | 397954,48 | 2191931,76 | 0,10 | - |
| н143 | - | - | 397938,32 | 2191918,00 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:9 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н145 | - | - | 397922,70 | 2191938,13 | 0,10 | - |
| н208 | - | - | 397926,81 | 2191941,32 | 0,10 | - |
| н209 | - | - | 397940,02 | 2191951,16 | 0,10 | - |
| н210 | - | - | 397948,54 | 2191957,68 | 0,10 | - |
| н211 | - | - | 397955,23 | 2191962,34 | 0,10 | - |
| н212 | - | - | 397984,99 | 2191979,94 | 0,10 | - |
| н213 | - | - | 398002,90 | 2191991,52 | 0,10 | - |
| н214 | - | - | 398002,77 | 2191992,13 | 0,10 | - |
| н215 | - | - | 398006,91 | 2191992,99 | 0,10 | - |
| н216 | - | - | 398008,86 | 2191985,54 | 0,10 | - |
| н207 | - | - | 398000,65 | 2191973,53 | 0,10 | - |
| н206 | - | - | 397966,81 | 2191950,23 | 0,10 | - |
| н205 | - | - | 397960,90 | 2191945,78 | 0,10 | - |
| н204 | - | - | 397958,54 | 2191946,06 | 0,10 | - |
| н203 | - | - | 397953,33 | 2191941,71 | 0,10 | - |
| н202 | - | - | 397952,37 | 2191942,71 | 0,10 | - |
| н201 | - | - | 397948,82 | 2191941,94 | 0,10 | - |
| н200 | - | - | 397944,79 | 2191938,45 | 0,10 | - |
| н199 | - | - | 397933,05 | 2191929,16 | 0,10 | - |
| н144 | - | - | 397930,98 | 2191927,53 | 0,10 | - |
| н145 | - | - | 397922,70 | 2191938,13 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:15 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н145 | - | - | 397922,70 | 2191938,13 | 0,10 | - |
| н146 | - | - | 397919,63 | 2191941,72 | 0,10 | - |
| н147 | - | - | 397918,11 | 2191940,34 | 0,10 | - |
| н148 | - | - | 397911,59 | 2191948,19 | 0,10 | - |
| н149 | - | - | 397913,00 | 2191949,37 | 0,10 | - |
| н217 | - | - | 397921,05 | 2191955,66 | 0,10 | - |
| н218 | - | - | 397931,26 | 2191962,16 | 0,10 | - |
| н219 | - | - | 397939,18 | 2191968,37 | 0,10 | - |
| н220 | - | - | 397944,07 | 2191973,34 | 0,10 | - |
| н221 | - | - | 398005,45 | 2192013,76 | 0,10 | - |
| н222 | - | - | 398006,09 | 2192010,53 | 0,10 | - |
| н215 | - | - | 398006,91 | 2191992,99 | 0,10 | - |
| н214 | - | - | 398002,77 | 2191992,13 | 0,10 | - |
| н213 | - | - | 398002,90 | 2191991,52 | 0,10 | - |
| н212 | - | - | 397984,99 | 2191979,94 | 0,10 | - |
| н211 | - | - | 397955,23 | 2191962,34 | 0,10 | - |
| н210 | - | - | 397948,54 | 2191957,68 | 0,10 | - |
| н209 | - | - | 397940,02 | 2191951,16 | 0,10 | - |
| н208 | - | - | 397926,81 | 2191941,32 | 0,10 | - |
| н145 | - | - | 397922,70 | 2191938,13 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:10 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н149 | - | - | 397913,00 | 2191949,37 | 0,10 | - |
| н150 | - | - | 397901,11 | 2191964,28 | 0,10 | - |
| н223 | - | - | 397925,79 | 2191982,11 | 0,10 | - |
| н224 | - | - | 397928,89 | 2191987,06 | 0,10 | - |
| н225 | - | - | 397941,38 | 2191997,19 | 0,10 | - |
| н226 | - | - | 397943,64 | 2191993,68 | 0,10 | - |
| н227 | - | - | 397948,49 | 2191996,01 | 0,10 | - |
| н228 | - | - | 397971,90 | 2192007,05 | 0,10 | - |
| н229 | - | - | 397984,03 | 2192014,72 | 0,10 | - |
| н230 | - | - | 397994,59 | 2192021,82 | 0,10 | - |
| н231 | - | - | 398002,95 | 2192027,03 | 0,10 | - |
| н221 | - | - | 398005,45 | 2192013,76 | 0,10 | - |
| н220 | - | - | 397944,07 | 2191973,34 | 0,10 | - |
| н219 | - | - | 397939,18 | 2191968,37 | 0,10 | - |
| н218 | - | - | 397931,26 | 2191962,16 | 0,10 | - |
| н217 | - | - | 397921,05 | 2191955,66 | 0,10 | - |
| н149 | - | - | 397913,00 | 2191949,37 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:62 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н225 | - | - | 397941,38 | 2191997,19 | 0,10 | - |
| н54 | - | - | 397932,42 | 2192012,27 | 0,10 | - |
| н53 | - | - | 397912,34 | 2192005,22 | 0,10 | - |
| н52 | - | - | 397902,28 | 2192000,02 | 0,10 | - |
| н51 | - | - | 397883,24 | 2191984,83 | 0,10 | - |
| н151 | - | - | 397899,60 | 2191963,19 | 0,10 | - |
| н150 | - | - | 397901,11 | 2191964,28 | 0,10 | - |
| н223 | - | - | 397925,79 | 2191982,11 | 0,10 | - |
| н224 | - | - | 397928,89 | 2191987,06 | 0,10 | - |
| н225 | - | - | 397941,38 | 2191997,19 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:61 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н54 | - | - | 397932,42 | 2192012,27 | 0,10 | - |
| н55 | - | - | 397938,53 | 2192014,42 | 0,10 | - |
| н227 | - | - | 397948,49 | 2191996,01 | 0,10 | - |
| н226 | - | - | 397943,64 | 2191993,68 | 0,10 | - |
| н225 | - | - | 397941,38 | 2191997,19 | 0,10 | - |
| н54 | - | - | 397932,42 | 2192012,27 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:14 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н227 | - | - | 397948,49 | 2191996,01 | 0,10 | - |
| н55 | - | - | 397938,53 | 2192014,42 | 0,10 | - |
| н56 | - | - | 397961,37 | 2192023,31 | 0,10 | - |
| н232 | - | - | 397962,22 | 2192022,30 | 0,10 | - |
| н233 | - | - | 397965,82 | 2192016,58 | 0,10 | - |
| н228 | - | - | 397971,90 | 2192007,05 | 0,10 | - |
| н227 | - | - | 397948,49 | 2191996,01 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:60 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н228 | - | - | 397971,90 | 2192007,05 | 0,10 | - |
| н233 | - | - | 397965,82 | 2192016,58 | 0,10 | - |
| н232 | - | - | 397962,22 | 2192022,30 | 0,10 | - |
| н56 | - | - | 397961,37 | 2192023,31 | 0,10 | - |
| н57 | - | - | 397968,01 | 2192027,38 | 0,10 | - |
| н58 | - | - | 397989,84 | 2192054,28 | 0,10 | - |
| н234 | - | - | 398001,41 | 2192037,65 | 0,10 | - |
| н231 | - | - | 398002,95 | 2192027,03 | 0,10 | - |
| н230 | - | - | 397994,59 | 2192021,82 | 0,10 | - |
| н229 | - | - | 397984,03 | 2192014,72 | 0,10 | - |
| н228 | - | - | 397971,90 | 2192007,05 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:33 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н33 | - | - | 397898,21 | 2192027,41 | 0,10 | - |
| н36 | - | - | 397904,72 | 2192028,91 | 0,10 | - |
| н35 | - | - | 397903,80 | 2192032,92 | 0,10 | - |
| н235 | - | - | 397903,40 | 2192034,54 | 0,10 | - |
| н236 | - | - | 397907,73 | 2192036,37 | 0,10 | - |
| н237 | - | - | 397928,95 | 2192020,81 | 0,10 | - |
| н62 | - | - | 397928,89 | 2192017,52 | 0,10 | - |
| н63 | - | - | 397919,79 | 2192013,97 | 0,10 | - |
| н186 | - | - | 397917,98 | 2192018,09 | 0,10 | - |
| н185 | - | - | 397916,28 | 2192020,09 | 0,10 | - |
| н184 | - | - | 397913,94 | 2192018,96 | 0,10 | - |
| н183 | - | - | 397900,56 | 2192015,88 | 0,10 | - |
| н182 | - | - | 397898,82 | 2192017,53 | 0,10 | - |
| н181 | - | - | 397899,35 | 2192021,96 | 0,10 | - |
| н33 | - | - | 397898,21 | 2192027,41 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:39 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н34 | - | - | 397897,26 | 2192031,31 | 0,10 | - |
| н67 | - | - | 397896,19 | 2192035,57 | 0,10 | - |
| н238 | - | - | 397902,69 | 2192037,23 | 0,10 | - |
| н235 | - | - | 397903,40 | 2192034,54 | 0,10 | - |
| н35 | - | - | 397903,80 | 2192032,92 | 0,10 | - |
| н34 | - | - | 397897,26 | 2192031,31 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:34 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н67 | - | - | 397896,19 | 2192035,57 | 0,10 | - |
| н68 | - | - | 397895,17 | 2192040,02 | 0,10 | - |
| н180 | - | - | 397901,60 | 2192041,67 | 0,10 | - |
| н238 | - | - | 397902,69 | 2192037,23 | 0,10 | - |
| н67 | - | - | 397896,19 | 2192035,57 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:38 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н69 | - | - | 397894,04 | 2192044,68 | 0,10 | - |
| н38 | - | - | 397893,28 | 2192048,08 | 0,10 | - |
| н37 | - | - | 397893,51 | 2192048,21 | 0,10 | - |
| н41 | - | - | 397898,82 | 2192052,07 | 0,10 | - |
| н239 | - | - | 397900,40 | 2192046,12 | 0,10 | - |
| н177 | - | - | 397894,95 | 2192044,86 | 0,10 | - |
| н69 | - | - | 397894,04 | 2192044,68 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:37 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н44 | - | - | 397885,58 | 2192057,65 | 0,10 | - |
| н70 | - | - | 397882,69 | 2192060,76 | 0,10 | - |
| н240 | - | - | 397887,61 | 2192064,77 | 0,10 | - |
| н241 | - | - | 397888,15 | 2192065,20 | 0,10 | - |
| н45 | - | - | 397890,85 | 2192061,86 | 0,10 | - |
| н44 | - | - | 397885,58 | 2192057,65 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:43 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н70 | - | - | 397882,69 | 2192060,76 | 0,10 | - |
| н47 | - | - | 397880,16 | 2192063,94 | 0,10 | - |
| н48 | - | - | 397885,09 | 2192067,98 | 0,10 | - |
| н240 | - | - | 397887,61 | 2192064,77 | 0,10 | - |
| н70 | - | - | 397882,69 | 2192060,76 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:20 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н28 | - | - | 397850,14 | 2192028,62 | 0,10 | - |
| н27 | - | - | 397856,38 | 2192033,75 | 0,10 | - |
| н26 | - | - | 397870,46 | 2192046,20 | 0,10 | - |
| н23 | - | - | 397872,01 | 2192047,57 | 0,10 | - |
| н22 | - | - | 397863,06 | 2192059,82 | 0,10 | - |
| н21 | - | - | 397838,99 | 2192089,35 | 0,10 | - |
| н242 | - | - | 397836,24 | 2192086,97 | 0,10 | - |
| н156 | - | - | 397815,68 | 2192070,24 | 0,10 | - |
| н155 | - | - | 397837,07 | 2192044,33 | 0,10 | - |
| н154 | - | - | 397838,72 | 2192042,35 | 0,10 | - |
| н28 | - | - | 397850,14 | 2192028,62 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:21 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н157 | - | - | 397801,77 | 2192087,55 | 0,10 | - |
| н243 | - | - | 397813,31 | 2192095,88 | 0,10 | - |
| н244 | - | - | 397814,54 | 2192095,18 | 0,10 | - |
| н187 | - | - | 397822,97 | 2192101,23 | 0,10 | - |
| н20 | - | - | 397826,97 | 2192104,09 | 0,10 | - |
| н21 | - | - | 397838,99 | 2192089,35 | 0,10 | - |
| н242 | - | - | 397836,24 | 2192086,97 | 0,10 | - |
| н156 | - | - | 397815,68 | 2192070,24 | 0,10 | - |
| н157 | - | - | 397801,77 | 2192087,55 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:22 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н157 | - | - | 397801,77 | 2192087,55 | 0,10 | - |
| н158 | - | - | 397801,07 | 2192087,04 | 0,10 | - |
| н159 | - | - | 397790,23 | 2192100,02 | 0,10 | - |
| н160 | - | - | 397790,68 | 2192101,21 | 0,10 | - |
| н161 | - | - | 397786,09 | 2192106,70 | 0,10 | - |
| н245 | - | - | 397795,17 | 2192113,38 | 0,10 | - |
| н188 | - | - | 397806,75 | 2192121,87 | 0,10 | - |
| н187 | - | - | 397822,97 | 2192101,23 | 0,10 | - |
| н244 | - | - | 397814,54 | 2192095,18 | 0,10 | - |
| н243 | - | - | 397813,31 | 2192095,88 | 0,10 | - |
| н157 | - | - | 397801,77 | 2192087,55 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:23 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н161 | - | - | 397786,09 | 2192106,70 | 0,10 | - |
| н162 | - | - | 397764,00 | 2192132,38 | 0,10 | - |
| н163 | - | - | 397761,14 | 2192136,31 | 0,10 | - |
| н78 | - | - | 397759,09 | 2192139,13 | 0,10 | - |
| н79 | - | - | 397767,50 | 2192144,86 | 0,10 | - |
| н80 | - | - | 397767,99 | 2192144,21 | 0,10 | - |
| н81 | - | - | 397799,52 | 2192167,32 | 0,10 | - |
| н246 | - | - | 397809,03 | 2192153,59 | 0,10 | - |
| н17 | - | - | 397818,08 | 2192141,78 | 0,10 | - |
| н18 | - | - | 397805,03 | 2192130,98 | 0,10 | - |
| н19 | - | - | 397810,31 | 2192124,48 | 0,10 | - |
| н188 | - | - | 397806,75 | 2192121,87 | 0,10 | - |
| н245 | - | - | 397795,17 | 2192113,38 | 0,10 | - |
| н161 | - | - | 397786,09 | 2192106,70 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:59 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н17 | - | - | 397818,08 | 2192141,78 | 0,10 | - |
| н16 | - | - | 397830,33 | 2192151,56 | 0,10 | - |
| н15 | - | - | 397835,45 | 2192151,39 | 0,10 | - |
| н247 | - | - | 397826,71 | 2192164,17 | 0,10 | - |
| н248 | - | - | 397828,24 | 2192165,32 | 0,10 | - |
| н82 | - | - | 397817,20 | 2192180,29 | 0,10 | - |
| н81 | - | - | 397799,52 | 2192167,32 | 0,10 | - |
| н246 | - | - | 397809,03 | 2192153,59 | 0,10 | - |
| н17 | - | - | 397818,08 | 2192141,78 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:26 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н82 | - | - | 397817,20 | 2192180,29 | 0,10 | - |
| н83 | - | - | 397828,70 | 2192189,16 | 0,10 | - |
| н86 | - | - | 397830,36 | 2192190,40 | 0,10 | - |
| н87 | - | - | 397831,03 | 2192190,89 | 0,10 | - |
| н249 | - | - | 397838,08 | 2192181,74 | 0,10 | - |
| н250 | - | - | 397849,69 | 2192169,02 | 0,10 | - |
| н14 | - | - | 397864,92 | 2192150,96 | 0,10 | - |
| н15 | - | - | 397835,45 | 2192151,39 | 0,10 | - |
| н247 | - | - | 397826,71 | 2192164,17 | 0,10 | - |
| н248 | - | - | 397828,24 | 2192165,32 | 0,10 | - |
| н82 | - | - | 397817,20 | 2192180,29 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:58 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н87 | - | - | 397831,03 | 2192190,89 | 0,10 | - |
| н249 | - | - | 397838,08 | 2192181,74 | 0,10 | - |
| н250 | - | - | 397849,69 | 2192169,02 | 0,10 | - |
| н14 | - | - | 397864,92 | 2192150,96 | 0,10 | - |
| н13 | - | - | 397879,98 | 2192130,21 | 0,10 | - |
| н251 | - | - | 397892,73 | 2192144,76 | 0,10 | - |
| н88 | - | - | 397846,28 | 2192202,94 | 0,10 | - |
| н87 | - | - | 397831,03 | 2192190,89 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:29 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н251 | - | - | 397892,73 | 2192144,76 | 0,10 | - |
| н252 | - | - | 397906,40 | 2192160,34 | 0,10 | - |
| н253 | - | - | 397903,36 | 2192165,18 | 0,10 | - |
| н254 | - | - | 397887,80 | 2192185,18 | 0,10 | - |
| н255 | - | - | 397878,38 | 2192196,40 | 0,10 | - |
| н256 | - | - | 397876,14 | 2192194,61 | 0,10 | - |
| н257 | - | - | 397859,75 | 2192213,65 | 0,10 | - |
| н89 | - | - | 397858,69 | 2192212,88 | 0,10 | - |
| н88 | - | - | 397846,28 | 2192202,94 | 0,10 | - |
| н251 | - | - | 397892,73 | 2192144,76 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:30 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н253 | - | - | 397903,36 | 2192165,18 | 0,10 | - |
| н258 | - | - | 397919,91 | 2192180,94 | 0,10 | - |
| н259 | - | - | 397909,60 | 2192193,03 | 0,10 | - |
| н260 | - | - | 397895,72 | 2192211,33 | 0,10 | - |
| н93 | - | - | 397880,98 | 2192229,41 | 0,10 | - |
| н92 | - | - | 397860,34 | 2192214,09 | 0,10 | - |
| н257 | - | - | 397859,75 | 2192213,65 | 0,10 | - |
| н256 | - | - | 397876,14 | 2192194,61 | 0,10 | - |
| н255 | - | - | 397878,38 | 2192196,40 | 0,10 | - |
| н254 | - | - | 397887,80 | 2192185,18 | 0,10 | - |
| н253 | - | - | 397903,36 | 2192165,18 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:31 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н93 | - | - | 397880,98 | 2192229,41 | 0,10 | - |
| н94 | - | - | 397895,18 | 2192239,29 | 0,10 | - |
| н95 | - | - | 397910,64 | 2192222,70 | 0,10 | - |
| н96 | - | - | 397922,49 | 2192210,60 | 0,10 | - |
| н97 | - | - | 397925,22 | 2192206,93 | 0,10 | - |
| н259 | - | - | 397909,60 | 2192193,03 | 0,10 | - |
| н260 | - | - | 397895,72 | 2192211,33 | 0,10 | - |
| н93 | - | - | 397880,98 | 2192229,41 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:32 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н253 | - | - | 397903,36 | 2192165,18 | 0,10 | - |
| н252 | - | - | 397906,40 | 2192160,34 | 0,10 | - |
| н261 | - | - | 397919,36 | 2192150,57 | 0,10 | - |
| н262 | - | - | 397927,90 | 2192152,63 | 0,10 | - |
| н98 | - | - | 397954,78 | 2192181,03 | 0,10 | - |
| н97 | - | - | 397925,22 | 2192206,93 | 0,10 | - |
| н259 | - | - | 397909,60 | 2192193,03 | 0,10 | - |
| н258 | - | - | 397919,91 | 2192180,94 | 0,10 | - |
| н253 | - | - | 397903,36 | 2192165,18 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:56 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н26 | - | - | 397870,46 | 2192046,20 | 0,10 | - |
| н25 | - | - | 397872,68 | 2192043,70 | 0,10 | - |
| н24 | - | - | 397874,15 | 2192045,05 | 0,10 | - |
| н23 | - | - | 397872,01 | 2192047,57 | 0,10 | - |
| н26 | - | - | 397870,46 | 2192046,20 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:45 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н241 | - | - | 397888,15 | 2192065,20 | 0,10 | - |
| н263 | - | - | 397892,18 | 2192068,34 | 0,10 | - |
| н75 | - | - | 397889,09 | 2192072,36 | 0,10 | - |
| н71 | - | - | 397888,13 | 2192073,58 | 0,10 | - |
| н49 | - | - | 397883,47 | 2192069,99 | 0,10 | - |
| н48 | - | - | 397885,09 | 2192067,98 | 0,10 | - |
| н240 | - | - | 397887,61 | 2192064,77 | 0,10 | - |
| н241 | - | - | 397888,15 | 2192065,20 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:57 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н77 | - | - | 397892,07 | 2192081,96 | 0,10 | - |
| н11 | - | - | 397890,99 | 2192088,35 | 0,10 | - |
| н10 | - | - | 397883,20 | 2192082,66 | 0,10 | - |
| н9 | - | - | 397886,39 | 2192078,48 | 0,10 | - |
| н8 | - | - | 397885,18 | 2192077,51 | 0,10 | - |
| н72 | - | - | 397885,63 | 2192076,93 | 0,10 | - |
| н77 | - | - | 397892,07 | 2192081,96 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:55 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н152 | - | - | 397858,98 | 2192012,34 | 0,10 | - |
| н32 | - | - | 397859,88 | 2192016,16 | 0,10 | - |
| н31 | - | - | 397860,74 | 2192019,90 | 0,10 | - |
| н30 | - | - | 397858,79 | 2192020,35 | 0,10 | - |
| н29 | - | - | 397858,30 | 2192018,21 | 0,10 | - |
| н153 | - | - | 397857,03 | 2192012,80 | 0,10 | - |
| н152 | - | - | 397858,98 | 2192012,34 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:50 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н112 | - | - | 397796,68 | 2192166,38 | 0,10 | - |
| н115 | - | - | 397795,46 | 2192167,96 | 0,10 | - |
| н114 | - | - | 397793,84 | 2192166,80 | 0,10 | - |
| н113 | - | - | 397795,00 | 2192165,17 | 0,10 | - |
| н112 | - | - | 397796,68 | 2192166,38 | 0,10 | - |
| н112 | - | - | 397796,68 | 2192166,38 | 0,10 | - |
| н113 | - | - | 397795,00 | 2192165,17 | 0,10 | - |
| н114 | - | - | 397793,84 | 2192166,80 | 0,10 | - |
| н115 | - | - | 397795,46 | 2192167,96 | 0,10 | - |
| н112 | - | - | 397796,68 | 2192166,38 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:49 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н86 | - | - | 397830,36 | 2192190,40 | 0,10 | - |
| н85 | - | - | 397828,95 | 2192192,24 | 0,10 | - |
| н84 | - | - | 397827,33 | 2192191,07 | 0,10 | - |
| н83 | - | - | 397828,70 | 2192189,16 | 0,10 | - |
| н86 | - | - | 397830,36 | 2192190,40 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:48 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н92 | - | - | 397860,34 | 2192214,09 | 0,10 | - |
| н91 | - | - | 397859,12 | 2192215,67 | 0,10 | - |
| н90 | - | - | 397857,50 | 2192214,51 | 0,10 | - |
| н89 | - | - | 397858,69 | 2192212,88 | 0,10 | - |
| н257 | - | - | 397859,75 | 2192213,65 | 0,10 | - |
| н92 | - | - | 397860,34 | 2192214,09 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:54 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н165 | - | - | 397824,67 | 2192050,96 | 0,10 | - |
| н166 | - | - | 397824,72 | 2192053,73 | 0,10 | - |
| н167 | - | - | 397822,47 | 2192053,78 | 0,10 | - |
| н168 | - | - | 397822,42 | 2192051,01 | 0,10 | - |
| н165 | - | - | 397824,67 | 2192050,96 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:51 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н111 | - | - | 397758,38 | 2192140,13 | 0,10 | - |
| н78 | - | - | 397759,09 | 2192139,13 | 0,10 | - |
| н163 | - | - | 397761,14 | 2192136,31 | 0,10 | - |
| н164 | - | - | 397759,16 | 2192134,92 | 0,10 | - |
| н110 | - | - | 397756,71 | 2192138,96 | 0,10 | - |
| н111 | - | - | 397758,38 | 2192140,13 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:53 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н169 | - | - | 397776,60 | 2192108,79 | 0,10 | - |
| н170 | - | - | 397778,61 | 2192108,79 | 0,10 | - |
| н171 | - | - | 397778,61 | 2192110,80 | 0,10 | - |
| н172 | - | - | 397776,60 | 2192110,80 | 0,10 | - |
| н169 | - | - | 397776,60 | 2192108,79 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:52 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н173 | - | - | 397803,55 | 2192076,68 | 0,10 | - |
| н174 | - | - | 397805,56 | 2192076,68 | 0,10 | - |
| н175 | - | - | 397805,56 | 2192078,69 | 0,10 | - |
| н176 | - | - | 397803,55 | 2192078,69 | 0,10 | - |
| н173 | - | - | 397803,55 | 2192076,68 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:2 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н4 | - | - | 397978,48 | 2191871,12 | 0,10 | - |
| н130 | - | - | 397985,40 | 2191876,26 | 0,10 | - |
| н129 | - | - | 397983,15 | 2191879,47 | 0,10 | - |
| н128 | - | - | 397979,60 | 2191884,49 | 0,10 | - |
| н1 | - | - | 397971,64 | 2191878,86 | 0,10 | - |
| н4 | - | - | 397978,48 | 2191871,12 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060213:19 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н74 | - | - | 397874,00 | 2191997,12 | 0,10 | - |
| н73 | - | - | 397884,61 | 2192004,57 | 0,10 | - |
| н5 | - | - | 397889,19 | 2192038,74 | 0,10 | - |
| н6 | - | - | 397869,87 | 2192065,32 | 0,10 | - |
| н7 | - | - | 397880,51 | 2192073,83 | 0,10 | - |
| н8 | - | - | 397885,18 | 2192077,51 | 0,10 | - |
| н9 | - | - | 397886,39 | 2192078,48 | 0,10 | - |
| н10 | - | - | 397883,20 | 2192082,66 | 0,10 | - |
| н11 | - | - | 397890,99 | 2192088,35 | 0,10 | - |
| н12 | - | - | 397881,18 | 2192125,48 | 0,10 | - |
| н13 | - | - | 397879,98 | 2192130,21 | 0,10 | - |
| н14 | - | - | 397864,92 | 2192150,96 | 0,10 | - |
| н15 | - | - | 397835,45 | 2192151,39 | 0,10 | - |
| н16 | - | - | 397830,33 | 2192151,56 | 0,10 | - |
| н17 | - | - | 397818,08 | 2192141,78 | 0,10 | - |
| н18 | - | - | 397805,03 | 2192130,98 | 0,10 | - |
| н19 | - | - | 397810,31 | 2192124,48 | 0,10 | - |
| н20 | - | - | 397826,97 | 2192104,09 | 0,10 | - |
| н21 | - | - | 397838,99 | 2192089,35 | 0,10 | - |
| н22 | - | - | 397863,06 | 2192059,82 | 0,10 | - |
| н23 | - | - | 397872,01 | 2192047,57 | 0,10 | - |
| н24 | - | - | 397874,15 | 2192045,05 | 0,10 | - |
| н25 | - | - | 397872,68 | 2192043,70 | 0,10 | - |
| н26 | - | - | 397870,46 | 2192046,20 | 0,10 | - |
| н27 | - | - | 397856,38 | 2192033,75 | 0,10 | - |
| н28 | - | - | 397850,14 | 2192028,62 | 0,10 | - |
| н29 | - | - | 397858,30 | 2192018,21 | 0,10 | - |
| н30 | - | - | 397858,79 | 2192020,35 | 0,10 | - |
| н31 | - | - | 397860,74 | 2192019,90 | 0,10 | - |
| н32 | - | - | 397859,88 | 2192016,16 | 0,10 | - |
| н74 | - | - | 397874,00 | 2191997,12 | 0,10 | - |

#### Приложение 3. Ведомость координат точек формируемых земельных участков, формируемых земельных участков путем раздела в СК-59

| Обозначение земельного участка | :ЗУ1 |
| --- | --- |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1 | 397971,64 | 2191878,86 | 0,10 | - |
| н2 | 397967,84 | 2191876,21 | 0,10 | - |
| н3 | 397974,25 | 2191867,90 | 0,10 | - |
| н4 | 397978,48 | 2191871,12 | 0,10 | - |
| н1 | 397971,64 | 2191878,86 | 0,10 | - |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ2 |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н5 | 397889,19 | 2192038,74 | 0,10 | - |
| н6 | 397869,87 | 2192065,32 | 0,10 | - |
| н7 | 397880,51 | 2192073,83 | 0,10 | - |
| н8 | 397885,18 | 2192077,51 | 0,10 | - |
| н9 | 397886,39 | 2192078,48 | 0,10 | - |
| н10 | 397883,20 | 2192082,66 | 0,10 | - |
| н11 | 397890,99 | 2192088,35 | 0,10 | - |
| н12 | 397881,18 | 2192125,48 | 0,10 | - |
| н13 | 397879,98 | 2192130,21 | 0,10 | - |
| н14 | 397864,92 | 2192150,96 | 0,10 | - |
| н15 | 397835,45 | 2192151,39 | 0,10 | - |
| н16 | 397830,33 | 2192151,56 | 0,10 | - |
| н17 | 397818,08 | 2192141,78 | 0,10 | - |
| н18 | 397805,03 | 2192130,98 | 0,10 | - |
| н19 | 397810,31 | 2192124,48 | 0,10 | - |
| н20 | 397826,97 | 2192104,09 | 0,10 | - |
| н21 | 397838,99 | 2192089,35 | 0,10 | - |
| н22 | 397863,06 | 2192059,82 | 0,10 | - |
| н23 | 397872,01 | 2192047,57 | 0,10 | - |
| н24 | 397874,15 | 2192045,05 | 0,10 | - |
| н25 | 397872,68 | 2192043,70 | 0,10 | - |
| н26 | 397870,46 | 2192046,20 | 0,10 | - |
| н27 | 397856,38 | 2192033,75 | 0,10 | - |
| н28 | 397850,14 | 2192028,62 | 0,10 | - |
| н29 | 397858,30 | 2192018,21 | 0,10 | - |
| н30 | 397858,79 | 2192020,35 | 0,10 | - |
| н31 | 397860,74 | 2192019,90 | 0,10 | - |
| н32 | 397859,88 | 2192016,16 | 0,10 | - |
| н5 | 397889,19 | 2192038,74 | 0,10 | - |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ3 |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н33 | 397898,21 | 2192027,41 | 0,10 | - |
| н34 | 397897,26 | 2192031,31 | 0,10 | - |
| н35 | 397903,80 | 2192032,92 | 0,10 | - |
| н36 | 397904,72 | 2192028,91 | 0,10 | - |
| н33 | 397898,21 | 2192027,41 | 0,10 | - |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ4 |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н37 | 397893,51 | 2192048,21 | 0,10 | - |
| н38 | 397893,28 | 2192048,08 | 0,10 | - |
| н39 | 397890,42 | 2192051,58 | 0,10 | - |
| н40 | 397895,83 | 2192055,75 | 0,10 | - |
| н41 | 397898,82 | 2192052,07 | 0,10 | - |
| н37 | 397893,51 | 2192048,21 | 0,10 | - |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ5 |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н39 | 397890,42 | 2192051,58 | 0,10 | - |
| н42 | 397887,96 | 2192054,65 | 0,10 | - |
| н43 | 397893,29 | 2192058,89 | 0,10 | - |
| н40 | 397895,83 | 2192055,75 | 0,10 | - |
| н39 | 397890,42 | 2192051,58 | 0,10 | - |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ6 |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н42 | 397887,96 | 2192054,65 | 0,10 | - |
| н44 | 397885,58 | 2192057,65 | 0,10 | - |
| н45 | 397890,85 | 2192061,86 | 0,10 | - |
| н43 | 397893,29 | 2192058,89 | 0,10 | - |
| н42 | 397887,96 | 2192054,65 | 0,10 | - |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ7 |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н46 | 397877,48 | 2192067,43 | 0,10 | - |
| н47 | 397880,16 | 2192063,94 | 0,10 | - |
| н48 | 397885,09 | 2192067,98 | 0,10 | - |
| н49 | 397883,47 | 2192069,99 | 0,10 | - |
| н50 | 397882,34 | 2192071,39 | 0,10 | - |
| н46 | 397877,48 | 2192067,43 | 0,10 | - |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ8 |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н51 | 397883,24 | 2191984,83 | 0,10 | - |
| н52 | 397902,28 | 2192000,02 | 0,10 | - |
| н53 | 397912,34 | 2192005,22 | 0,10 | - |
| н54 | 397932,42 | 2192012,27 | 0,10 | - |
| н55 | 397938,53 | 2192014,42 | 0,10 | - |
| н56 | 397961,37 | 2192023,31 | 0,10 | - |
| н57 | 397968,01 | 2192027,38 | 0,10 | - |
| н58 | 397989,84 | 2192054,28 | 0,10 | - |
| н59 | 397982,42 | 2192058,36 | 0,10 | - |
| н60 | 397963,96 | 2192032,82 | 0,10 | - |
| н61 | 397953,69 | 2192026,22 | 0,10 | - |
| н62 | 397928,89 | 2192017,52 | 0,10 | - |
| н63 | 397919,79 | 2192013,97 | 0,10 | - |
| н64 | 397902,66 | 2192010,71 | 0,10 | - |
| н65 | 397896,80 | 2192017,35 | 0,10 | - |
| н66 | 397895,78 | 2192026,88 | 0,10 | - |
| н33 | 397898,21 | 2192027,41 | 0,10 | - |
| н34 | 397897,26 | 2192031,31 | 0,10 | - |
| н67 | 397896,19 | 2192035,57 | 0,10 | - |
| н68 | 397895,17 | 2192040,02 | 0,10 | - |
| н69 | 397894,04 | 2192044,68 | 0,10 | - |
| н38 | 397893,28 | 2192048,08 | 0,10 | - |
| н39 | 397890,42 | 2192051,58 | 0,10 | - |
| н42 | 397887,96 | 2192054,65 | 0,10 | - |
| н44 | 397885,58 | 2192057,65 | 0,10 | - |
| н70 | 397882,69 | 2192060,76 | 0,10 | - |
| н47 | 397880,16 | 2192063,94 | 0,10 | - |
| н46 | 397877,48 | 2192067,43 | 0,10 | - |
| н50 | 397882,34 | 2192071,39 | 0,10 | - |
| н49 | 397883,47 | 2192069,99 | 0,10 | - |
| н71 | 397888,13 | 2192073,58 | 0,10 | - |
| н72 | 397885,63 | 2192076,93 | 0,10 | - |
| н8 | 397885,18 | 2192077,51 | 0,10 | - |
| н7 | 397880,51 | 2192073,83 | 0,10 | - |
| н6 | 397869,87 | 2192065,32 | 0,10 | - |
| н5 | 397889,19 | 2192038,74 | 0,10 | - |
| н73 | 397884,61 | 2192004,57 | 0,10 | - |
| н74 | 397874,00 | 2191997,12 | 0,10 | - |
| н51 | 397883,24 | 2191984,83 | 0,10 | - |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ9 |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н72 | 397885,63 | 2192076,93 | 0,10 | - |
| н71 | 397888,13 | 2192073,58 | 0,10 | - |
| н75 | 397889,09 | 2192072,36 | 0,10 | - |
| н76 | 397895,52 | 2192077,32 | 0,10 | - |
| н77 | 397892,07 | 2192081,96 | 0,10 | - |
| н72 | 397885,63 | 2192076,93 | 0,10 | - |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ10 |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н32 | 397859,88 | 2192016,16 | 0,10 | - |
| н74 | 397874,00 | 2191997,12 | 0,10 | - |
| н73 | 397884,61 | 2192004,57 | 0,10 | - |
| н5 | 397889,19 | 2192038,74 | 0,10 | - |
| н32 | 397859,88 | 2192016,16 | 0,10 | - |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ11 |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н78 | 397759,09 | 2192139,13 | 0,10 | - |
| н79 | 397767,50 | 2192144,86 | 0,10 | - |
| н80 | 397767,99 | 2192144,21 | 0,10 | - |
| н81 | 397799,52 | 2192167,32 | 0,10 | - |
| н82 | 397817,20 | 2192180,29 | 0,10 | - |
| н83 | 397828,70 | 2192189,16 | 0,10 | - |
| н84 | 397827,33 | 2192191,07 | 0,10 | - |
| н85 | 397828,95 | 2192192,24 | 0,10 | - |
| н86 | 397830,36 | 2192190,40 | 0,10 | - |
| н87 | 397831,03 | 2192190,89 | 0,10 | - |
| н88 | 397846,28 | 2192202,94 | 0,10 | - |
| н89 | 397858,69 | 2192212,88 | 0,10 | - |
| н90 | 397857,50 | 2192214,51 | 0,10 | - |
| н91 | 397859,12 | 2192215,67 | 0,10 | - |
| н92 | 397860,34 | 2192214,09 | 0,10 | - |
| н93 | 397880,98 | 2192229,41 | 0,10 | - |
| н94 | 397895,18 | 2192239,29 | 0,10 | - |
| н95 | 397910,64 | 2192222,70 | 0,10 | - |
| н96 | 397922,49 | 2192210,60 | 0,10 | - |
| н97 | 397925,22 | 2192206,93 | 0,10 | - |
| н98 | 397954,78 | 2192181,03 | 0,10 | - |
| н99 | 397957,37 | 2192183,64 | 0,10 | - |
| н100 | 397941,50 | 2192198,16 | 0,10 | - |
| н101 | 397932,31 | 2192207,98 | 0,10 | - |
| н102 | 397914,01 | 2192225,51 | 0,10 | - |
| н103 | 397906,17 | 2192234,17 | 0,10 | - |
| н104 | 397898,29 | 2192243,97 | 0,10 | - |
| н105 | 397891,94 | 2192254,41 | 0,10 | - |
| н106 | 397841,13 | 2192216,44 | 0,10 | - |
| н107 | 397774,38 | 2192166,72 | 0,10 | - |
| н108 | 397740,53 | 2192141,78 | 0,10 | - |
| н109 | 397747,18 | 2192132,31 | 0,10 | - |
| н110 | 397756,71 | 2192138,96 | 0,10 | - |
| н111 | 397758,38 | 2192140,13 | 0,10 | - |
| н78 | 397759,09 | 2192139,13 | 0,10 | - |
| н112 | 397796,68 | 2192166,38 | 0,10 | - |
| н113 | 397795,00 | 2192165,17 | 0,10 | - |
| н114 | 397793,84 | 2192166,80 | 0,10 | - |
| н115 | 397795,46 | 2192167,96 | 0,10 | - |
| н112 | 397796,68 | 2192166,38 | 0,10 | - |
| н116 | 397890,85 | 2192241,01 | 0,10 | - |
| н117 | 397892,86 | 2192241,01 | 0,10 | - |
| н118 | 397892,86 | 2192243,02 | 0,10 | - |
| н119 | 397890,85 | 2192243,02 | 0,10 | - |
| н116 | 397890,85 | 2192241,01 | 0,10 | - |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ12 |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н109 | 397747,18 | 2192132,31 | 0,10 | - |
| н120 | 397802,42 | 2192064,61 | 0,10 | - |
| н121 | 397849,56 | 2192007,87 | 0,10 | - |
| н122 | 397870,21 | 2191980,63 | 0,10 | - |
| н123 | 397894,78 | 2191951,10 | 0,10 | - |
| н124 | 397917,61 | 2191924,63 | 0,10 | - |
| н125 | 397939,75 | 2191895,43 | 0,10 | - |
| н126 | 397950,24 | 2191878,80 | 0,10 | - |
| н127 | 397962,00 | 2191860,51 | 0,10 | - |
| н3 | 397974,25 | 2191867,90 | 0,10 | - |
| н2 | 397967,84 | 2191876,21 | 0,10 | - |
| н1 | 397971,64 | 2191878,86 | 0,10 | - |
| н128 | 397979,60 | 2191884,49 | 0,10 | - |
| н129 | 397983,15 | 2191879,47 | 0,10 | - |
| н130 | 397985,40 | 2191876,26 | 0,10 | - |
| н131 | 397986,93 | 2191877,36 | 0,10 | - |
| н132 | 397987,45 | 2191896,37 | 0,10 | - |
| н133 | 397991,16 | 2191901,15 | 0,10 | - |
| н134 | 397990,39 | 2191902,08 | 0,10 | - |
| н135 | 397975,42 | 2191887,30 | 0,10 | - |
| н136 | 397962,41 | 2191889,28 | 0,10 | - |
| н137 | 397957,83 | 2191894,46 | 0,10 | - |
| н138 | 397979,26 | 2191913,23 | 0,10 | - |
| н139 | 397975,01 | 2191917,97 | 0,10 | - |
| н140 | 397962,35 | 2191907,47 | 0,10 | - |
| н141 | 397952,76 | 2191899,95 | 0,10 | - |
| н142 | 397943,30 | 2191911,47 | 0,10 | - |
| н143 | 397938,32 | 2191918,00 | 0,10 | - |
| н144 | 397930,98 | 2191927,53 | 0,10 | - |
| н145 | 397922,70 | 2191938,13 | 0,10 | - |
| н146 | 397919,63 | 2191941,72 | 0,10 | - |
| н147 | 397918,11 | 2191940,34 | 0,10 | - |
| н148 | 397911,59 | 2191948,19 | 0,10 | - |
| н149 | 397913,00 | 2191949,37 | 0,10 | - |
| н150 | 397901,11 | 2191964,28 | 0,10 | - |
| н151 | 397899,60 | 2191963,19 | 0,10 | - |
| н51 | 397883,24 | 2191984,83 | 0,10 | - |
| н74 | 397874,00 | 2191997,12 | 0,10 | - |
| н32 | 397859,88 | 2192016,16 | 0,10 | - |
| н152 | 397858,98 | 2192012,34 | 0,10 | - |
| н153 | 397857,03 | 2192012,80 | 0,10 | - |
| н29 | 397858,30 | 2192018,21 | 0,10 | - |
| н28 | 397850,14 | 2192028,62 | 0,10 | - |
| н154 | 397838,72 | 2192042,35 | 0,10 | - |
| н155 | 397837,07 | 2192044,33 | 0,10 | - |
| н156 | 397815,68 | 2192070,24 | 0,10 | - |
| н157 | 397801,77 | 2192087,55 | 0,10 | - |
| н158 | 397801,07 | 2192087,04 | 0,10 | - |
| н159 | 397790,23 | 2192100,02 | 0,10 | - |
| н160 | 397790,68 | 2192101,21 | 0,10 | - |
| н161 | 397786,09 | 2192106,70 | 0,10 | - |
| н162 | 397764,00 | 2192132,38 | 0,10 | - |
| н163 | 397761,14 | 2192136,31 | 0,10 | - |
| н164 | 397759,16 | 2192134,92 | 0,10 | - |
| н110 | 397756,71 | 2192138,96 | 0,10 | - |
| н109 | 397747,18 | 2192132,31 | 0,10 | - |
| н165 | 397824,67 | 2192050,96 | 0,10 | - |
| н166 | 397824,72 | 2192053,73 | 0,10 | - |
| н167 | 397822,47 | 2192053,78 | 0,10 | - |
| н168 | 397822,42 | 2192051,01 | 0,10 | - |
| н165 | 397824,67 | 2192050,96 | 0,10 | - |
| н169 | 397776,60 | 2192108,79 | 0,10 | - |
| н170 | 397778,61 | 2192108,79 | 0,10 | - |
| н171 | 397778,61 | 2192110,80 | 0,10 | - |
| н172 | 397776,60 | 2192110,80 | 0,10 | - |
| н169 | 397776,60 | 2192108,79 | 0,10 | - |
| н173 | 397803,55 | 2192076,68 | 0,10 | - |
| н174 | 397805,56 | 2192076,68 | 0,10 | - |
| н175 | 397805,56 | 2192078,69 | 0,10 | - |
| н176 | 397803,55 | 2192078,69 | 0,10 | - |
| н173 | 397803,55 | 2192076,68 | 0,10 | - |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ13 |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н69 | 397894,04 | 2192044,68 | 0,10 | - |
| н177 | 397894,95 | 2192044,86 | 0,10 | - |
| н178 | 397896,02 | 2192040,70 | 0,10 | - |
| н179 | 397901,52 | 2192041,97 | 0,10 | - |
| н180 | 397901,60 | 2192041,67 | 0,10 | - |
| н68 | 397895,17 | 2192040,02 | 0,10 | - |
| н69 | 397894,04 | 2192044,68 | 0,10 | - |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ14 |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н63 | 397919,79 | 2192013,97 | 0,10 | - |
| н64 | 397902,66 | 2192010,71 | 0,10 | - |
| н65 | 397896,80 | 2192017,35 | 0,10 | - |
| н66 | 397895,78 | 2192026,88 | 0,10 | - |
| н33 | 397898,21 | 2192027,41 | 0,10 | - |
| н181 | 397899,35 | 2192021,96 | 0,10 | - |
| н182 | 397898,82 | 2192017,53 | 0,10 | - |
| н183 | 397900,56 | 2192015,88 | 0,10 | - |
| н184 | 397913,94 | 2192018,96 | 0,10 | - |
| н185 | 397916,28 | 2192020,09 | 0,10 | - |
| н186 | 397917,98 | 2192018,09 | 0,10 | - |
| н63 | 397919,79 | 2192013,97 | 0,10 | - |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ15 |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н187 | 397822,97 | 2192101,23 | 0,10 | - |
| н20 | 397826,97 | 2192104,09 | 0,10 | - |
| н19 | 397810,31 | 2192124,48 | 0,10 | - |
| н188 | 397806,75 | 2192121,87 | 0,10 | - |
| н187 | 397822,97 | 2192101,23 | 0,10 | - |