Общество с ограниченной ответственностью "БЭСТИЛ»

Документация по планировке  территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 59:13:0060213, расположенном на территории с.Барда

Бардымского муниципального округа

Пермского края

Материалы по обоснованию

04-20-ПП

Директор ООО "Бэстил"                           Р.Д.Уразаев

Барда, 2020

Документация по планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 59:13:0060213, расположенном на территории с.Барда

Бардымского муниципального округа

Пермского края

Том 2. Проект межевания территории

Материалы по обоснованию

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| № п/п | Занимаемая должность | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главный архитектор проекта |  | Уразаев Р.Д. |
| 2 | Инженер ГИП |  | Туктамышева А.И. |
| 3 | Исполнитель |  | Бакунов И.И. |

Состав обосновывающих материалов

| Состав материалов | Шифр 04-20-ППМ | Гриф секретности |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |
| «Документация по планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 59:13:0060213, расположенном на территории с.Барда Бардымского муниципального округа Пермского края» Том 2. Проект межевания. Материалы по обоснованию | Том 2 | н/с |
| Графические материалы |  |  |
| План фактического землепользования кадастрового квартала 59:13:0060213 | Лист 1. Том 2 | н/с |

Том 2. Проект межевания. Обосновывающие материалы

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

1.	Градостроительная ситуация и планировочные ограничения	8

1.2.  Градостроительные регламенты	19

1.3.  Объекты культурного наследия	29

Раздел II. Проектные предложения	30

1.Мероприятия по функционально-планировочной организации территории	30

1.1. Архитектурно-планировочные решения	30

1.2.Основные технико-экономические показатели	31

2. Функциональное зонирование территории	32

2.1 Жилая зона	32

2.2. Территория общего пользования	33

3. Установление  красных линий	33

4. Предложения по межеванию  территории	33

5. Планировочные ограничения, предложения по установлению сервитутов	56

Раздел III.Основные технико-экономические показатели	59

Введение

Проект межевания территории  в кадастровом квартале 59:13:0060213, расположенном на территории с.Барда Бардымского муниципального округа Пермского края выполнен ООО «БЭСТИЛ» на основании муниципального контракта №3  от 27.03.2020г. в соответствии с  Заданием заказчика, на основании Постановления администрации Бардымского муниципального  округа,  технического задания на разработку документации по планировке территории (проект межевания территории).

Цель выполнения проекта межевания установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства.

Проект межевания разрабатывается на основе решений, утвержденных в генеральном плане Бардымского сельского поселения и развивает заложенные в нем идеи.

Проект разработан на основе действующей нормативно-правовой базы с соблюдением всех необходимых требований и с учетом пожеланий заказчика.

Цели и задачи проекта

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства муниципального значения, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Целью  данного проекта является – повышение эффективности использования территории, установление правового регулирования земельных участков, использования материалов для дальнейшего выполнения кадастровых работ.

Задачами проекта являются:

- Определение развития планировочной структуры и функционального зонирования проектируемой территории, как части общей пространственно-планировочной структуры с.Барда.

- Выделение элементов планировочной структуры, установление красных линий, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

- Разработка систем инженерного обеспечения. Разработка системы транспортно-пешеходного движения и организации хранения автотранспорта проектируемого района.

- Формирования земельных участков как объектов государственного учета объекта недвижимости и государственной регистрации прав на них.

- Установление зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков.

- Установление территории общего пользования.

Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации и границ исходных земельных участков.

Проект межевания выполнен на расчетный срок – 10 лет, до 2030 года.

Планируемая территория на момент разработки документации уже освоена и застроена.

Объектом проектирования является территория примерной площадью 4,5 га. Границы территории уточнены проектом.

Проектные решения отвечают  следующим требованиям:

- рациональная организация территории, обеспечивающая максимальную эффективность использования территории в сочетании с необходимой комфортностью проживания;

- образование компактного элемента планировочной структуры с ориентацией на деловую, общественную и коммерческую и жилую застройку;

- ориентация на современные решения в области инженерно-технического обеспечения, уменьшение требуемых для этих целей земельных ресурсов, сокращении протяженности инженерных коммуникаций в интересах минимизации расходов на строительства и будущую эксплуатацию объектов.

Планировка части территории с.Барда обеспечивает доступ к объектам существующей транспортной инфраструктуры, объектам и территориям общего пользования, планируемым территориям и объектам рекреации. Элементы планировочной структуры компактно размещены и взаимоувязаны.

Размещение на проектируемой территории объектов капитального строительства федерального и регионального значения не предусмотрено.

Нормативная, правовая и методическая база:

1. Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года.

3. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года №191 – ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года.

5. СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

6.  Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

7. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

8. Постановление Правительства РФ "Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей" № 878 от 2000-11-20;

9. «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» РДС 30-201-98.

10. Постановление Правительства Пермского края от 24 апреля 2019 года № 301-п «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальный ансамбль землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», а также режимов использования земель и требований  к градостроительным регламентам в границах данных зон».

11. Генеральный план Бардымского сельского  поселения Бардымского муниципального района Пермского края.

12. Правила землепользования и застройки Бардымского сельского  поселения Бардымского муниципального района, утвержденные решением Земского Собрания Бардымского муниципального района от 27.04.2016 № 113.

13. Кадастровый план территории квартала 59:13:0060213.

Материалы СНиП и СП использованы в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу.

14. Инженерно геодезические изыскания на территория квартала в М1:2000. ООО «Гоестар» кадастровый инженер Тугумов И.Н. апрель 2020 г.

# Градостроительная ситуация и планировочные ограничения

  - Современное состояние

Проектируемая территория расположена в с.Барда Бардымского муниципального округа Пермского края, категория земель – земли населенных пунктов.

Село Барда - административный центр Бардымского муниципального округа.

Бардымский муниципальный округ расположен на юге Пермского края, граничит на западе с Еловским, на севере с Осинским, Кунгурским, на востоке с Уинским округами на юге с Куединским , Чернушинским округами. Расстояние от с. Барды до центра Пермского края г. Перми – 165 км.

На сегодняшний день проектируемая территория застроена.

Рассматриваемый квартал расположен между улицами Ленина, Куйбышева, Пушкина, с северной части ограничен р.Казьмакты.

В границах квартала расположены 2 магазина, энергосбыт, МУП «Теплоэнерго», трехэтажный 29-квартирный жилой дом, один двухквартирный жилой дом,  17 индивидуальных жилых домов, индивидуальные гаражи.

Таблица 1. Перечень существующих земельных участков в границах проектируемой территории

| Номер п/п | Кадастровый номер объекта недвижимости | Адрес | Форма собственности | Виды разрешенного использования | Площадь или основная характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 59:13:0060213:2 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | для торговли | 85 +/-8.5 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 1 "б" |  |  |  |  |
| 2 | 59:13:0060213:3 | 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 1 "г" | - | для размещения капитального магазина | 431 |  |
| 3 | 59:13:0060213:4 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для размещения гаражного бокса | 165 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина |  |  |  |  |
| 4 | 59:13:0060213:6 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Размещение объектов предприятия | 487 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 1 "а" |  |  |  |  |
| 5 | 59:13:0060213:7 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1300 | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, д 3 |  |  |  |  |
| 6 | 59:13:0060213:8 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1256 | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 3а |  |  |  |  |
| 7 | 59:13:0060213:9 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для личного подсобного хозяйства | 1400 | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 3 |  |  |  |  |
| 8 | 59:13:0060213:10 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1975 +/-19 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, д 7 |  |  |  |  |
| 9 | 59:13:0060213:14 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 500 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Кирова, 25 |  |  |  |  |
| 10 | 59:13:0060213:15 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для личного подсобного хозяйства | 1592 +/-22.14 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 5 |  |  |  |  |
| 11 | 59:13:0060213:19 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Под объекты инженерного оборудования Теплоснабжения | 6399 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский район, с Барда, ул Пушкина, д 13 |  |  |  |  |
| 12 | 59:13:0060213:20 | Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, д 15 | - | Для личного подсобного хозяйства | 1558 +/-14 |  |
| 13 | 59:13:0060213:21 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 634 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 17 |  |  |  |  |
| 14 | 59:13:0060213:22 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 600 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 19 |  |  |  |  |
| 15 | 59:13:0060213:23 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1757 +/-0.01 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 21 |  |  |  |  |
| 16 | 59:13:0060213:25 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | для индивидуального жилищного строительства | 400 | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина |  |  |  |  |
| 17 | 59:13:0060213:26 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 820 +/-19.54 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Куйбышева, д 29"а" |  |  |  |  |
| 18 | 59:13:0060213:29 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1400 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Куйбышева, 33 |  |  |  |  |
| 19 | 59:13:0060213:30 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для личного подсобного хозяйства | 1500 | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Куйбышева, д 35 |  |  |  |  |
| 20 | 59:13:0060213:31 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 800 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Куйбышева, д 37 |  |  |  |  |
| 21 | 59:13:0060213:32 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Куйбышева, 39 |  |  |  |  |
| 22 | 59:13:0060213:33 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | под жилую индивидуальную застройку | 370 +/-3.7 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 13 "а" |  |  |  |  |
| 23 | 59:13:0060213:34 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | для индивидуального гаражного строительства | 31 | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 13 "б"/3 |  |  |  |  |
| 24 | 59:13:0060213:37 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Под размещение индивидуального гаража | 28 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, строен 13 "б"/9 |  |  |  |  |
| 25 | 59:13:0060213:38 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для размещения гаража | 30 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 13"б"/5 |  |  |  |  |
| 26 | 59:13:0060213:39 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Под размещение индивидуального гаража | 28 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, строен 13 "б"/2 |  |  |  |  |
| 27 | 59:13:0060213:43 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для индивидуального гаражного строительства | 28 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 13 "б"/10 |  |  |  |  |
| 28 | 59:13:0060213:45 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир рядом с котельной. | - | для индивидуального гаражного строительства | 40 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 13 "м"/12 |  |  |  |  |
| 29 | 59:13:0060213:46 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для размещения индивидуального гаража | 24 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 13 "б"/4 |  |  |  |  |
| 30 | 59:13:0060213:47 | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | 4 |  |
|  | (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) |  |  |  |  |  |
| 31 | 59:13:0060213:48 | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | 4 |  |
|  | (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) |  |  |  |  |  |
| 32 | 59:13:0060213:49 | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | 4 |  |
|  | (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) |  |  |  |  |  |
| 33 | 59:13:0060213:50 | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | 4 |  |
|  | (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) |  |  |  |  |  |
| 34 | 59:13:0060213:51 | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | 11 |  |
|  | (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) |  |  |  |  |  |
| 35 | 59:13:0060213:52 | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | 4 |  |
|  | (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) |  |  |  |  |  |
| 36 | 59:13:0060213:53 | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | 4 |  |
|  | (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) |  |  |  |  |  |
| 37 | 59:13:0060213:54 | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | 10 |  |
|  | (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) |  |  |  |  |  |
| 38 | 59:13:0060213:55 | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | 10 +/-1 |  |
|  | (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) |  |  |  |  |  |
| 39 | 59:13:0060213:56 | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | 10 +/-1 |  |
|  | (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) |  |  |  |  |  |
| 40 | 59:13:0060213:57 | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | 49 +/-1 |  |
|  | (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) |  |  |  |  |  |
| 41 | 59:13:0060213:58 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для личного подсобного хозяйства | 1300 | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Куйбышева, 31 |  |  |  |  |
| 42 | 59:13:0060213:59 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 600 | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Куйбышева, 29 |  |  |  |  |
| 43 | 59:13:0060213:60 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 700 | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Кирова, 27 |  |  |  |  |
| 44 | 59:13:0060213:61 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для личного подсобного хозяйства | 100 +/-6 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Кирова, 25 "а" |  |  |  |  |
| 45 | 59:13:0060213:62 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | для размещения трехэтажного 29-квартирного жилого дома | 1400 +/-17 |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 9 |  |  |  |  |
| 46 | 59:13:0060213:106 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | - | Для личного подсобного хозяйства | 250 | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский район, с Барда, ул Кирова, д 29 |  |  |  |  |
| 47 | 59:13:0060213:276 | 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, д 1 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 842 +/-10 |  |

Территория свободна от ценной древесной растительности, требующей вырубки.

С точки зрения анализа рельефа территория является благоприятной для строительства. В границы проектирования попадают охранные зоны инженерных сетей, санитарно-защитная зона центральной котельной, водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса, береговая полоса р.Казьмакты.

### 1.2.  Градостроительные регламенты

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Бардымского сельского поселения, применительно к части территории – с.Барда, утвержденными решением Земского собрания Бардымского муниципального района 27.04.2016 № 113, проектируемый участок расположен в территориальных зонах с индексом:

- Ж-1 зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Перечень видов разрешенного использования недвижимости территориальной зоны Ж-1:

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования зоны Ж-1 |
| Для индивидуального жилищного строительства | Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | 2.1 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | 2.2 |
| Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха | 2.3 |
| Объекты гаражного назначения* | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан | 2.7.1 |
| Коммунальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 |
| Спорт | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей | 5.1 |
| Ведение садоводства | Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений | 13.2 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 |
| Условные виды разрешенного использования зоны Ж-1 |
| Социальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2 |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические | 3.4.1 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) | 3.5.1 |
| Культурное развитие | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов | 3.6 |
| Религиозное использование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 |
| Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | 6.4 |
| Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.8 |
| Ведение огородничества | Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции | 13.1 |

*Для зон Ж-1 и Ж-2 вид разрешенного использования - Объекты гаражного назначения - применяется только для размещения отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан.

Параметры разрешенного строительного изменения объектов капитального строительства определяются в составе по документации по планировки территории до разработки и принятия самостоятельного раздела правил.

Установить Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, иных объектов недвижимости:

| п | Минимальная площадь земельного участка для ведения ЛПХ | га | 0,07 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная площадь земельного участка ИЖС | га | 0,07 |
| 2 | Максимальная площадь земельного участка для ведения ЛПХ | га | 0,25 |
| 3 | Максимальная площадь земельного участка для ведения ИЖС | га | 0,25 |
| 6 | Минимальная ширина земельного участка для ведения ЛПХ, ИЖС, | м | 20 |
| 7 | Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц (или в соответствии с Проектом планировки территории) | м | 3 |
| 8 | Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов (или в соответствии с Проектом планировки территории) | м | 3 |
| 9 | Минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка, а также отступ от границы земельного участка для многоквартирных домов | м | 3 |
|  | Минимальный отступ от границы земельного участка для иных объектов | м | 3 |
| 1 | Минимальное расстояние от прочих построек (парников, навесов, стационарной емкости для воды, навеса для автомобиля, открытой стоянки, гаража, погреба, уборной, бань, саун и др. кроме конюшен для разведения мелкого скота и птицы для семейного потребления) до границы соседнего участка. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований | м | 1 |
|  | Минимальное расстояние конюшен для разведения мелкого скота и птицы для семейного потребления до границы соседнего участка | м | 4 |
|  | Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках | м | 6 |
|  | Максимальный процент застройки земельного участка: - для индивидуальной жилой застройки и ведения личного подсобного хозяйства; - многоквартирных жилых домов; - для иных объектов (кроме объектов инженерно-технического обеспечения зданий и объектов хранения легкового транспорта). | % | 50 35 60 |
|  | Максимальная высота ограждения (сетчатого или решетчатого) со стороны смежных земельных участков | м | 1,8 |
|  | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными домами и жилыми строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | м | 15 |
|  | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) и из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | м | 10 |

Примечание: Установленные настоящими правилами градостроительные регламенты  распространяются на вновь предоставляемые земельные участки.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

На земельном участке допускается строительство одного жилого дома.

Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением допускается в соответствии со сложившейся застройкой. Допускается сплошное ограждение земельного участка со стороны улиц.

Состав и площади  хозяйственных построек и построек для индивидуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с градостроительным планом земельного участка.

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки должно быть не менее указанного в таблице:

| Нормативный разрыв | Поголовье (шт.), не более |
| --- | --- |
|  | свиньи | птица | крупный рогатый скот | кролики (маточное поголовье) | овцы | лошади | нутрии (маточное поголовье) |
| 10 м | 5 | 30 | до 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 20 м | 8 | 45 | до 8 | 20 | 15 | 8 | 8 |
| 30 м | 10 | 60 | до 10 | 30 | 20 | 10 | 10 |
| 40 м | 15 | 75 | до 15 | 40 | 25 | 15 | 15 |
| 50 м | до 50 | более 75 | до 50 | до 50 | до 50 | до 50 | до 50 |

В сельских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой зоны группы хозяйственных строений должны содержать не более 30 блоков каждая.

Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 50 метров.

Разведение и содержание домашних животных и птиц сверх максимального предельного количества голов, установленных органами местного самоуправления сельского поселения, и диких животных (волков, лосей, лисиц и др.) разрешается на территории зон сельскохозяйственного использования для сельскохозяйственного производства с установлением санитарно-защитных зон от территории жилых зон в зависимости от количества животных и птиц.

В жилой зоне населенных пунктов допускается разведение пчелосемей на земельных участках, принадлежащих гражданам на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения, а также предоставленных гражданам по договорам аренды, при этом:

- территория содержания пчел со сторон, граничащих с земельными участками, предоставленными другим гражданам для индивидуального жилищного строительств или ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, должна быть огорожена сплошным забором или густым кустарником высотой не менее 2 метров;

- расстояние от ульев с пчелиными семьями до границ земельного участка, огороженных забором или кустарником, должно составлять не менее 3 метров;

- количество ульев на 100 кв. м земельного участка - не более 2.

Не допускается размещать со стороны улиц вспомогательные строения, за исключением автостоянок и гаражей, а также обустраивать палисадники перед домом при ширине улицы менее 16 м.

На территории застройки индивидуальными жилыми домами  автостоянки размещаются в пределах отведенного участка.

На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонны.

В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и родников на расстояние не менее 50 метров.

На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться домовладельцами.

Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть расположены на расстоянии не менее 1 метра от границ участка домовладения и иметь накопитель.

Расстояния:

- от площадок с контейнерами для отходов,  до жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения не менее 20 метров;

- от газорегуляторных пунктов до жилых домов - не менее 15 метров;

- от трансформаторных подстанций до жилых домов - не менее 10 метров;

Расстояние между жилым строением и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, скат крыши следует ориентировать на свой участок.

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть:

- до душа, бани (сауны) – 8 метров;

- от шахтного колодца до уборной и компостного устройства в зависимости от направления движения грунтовых вод – 50 метров (при соответствующем гидрогеологическом обосновании может быть увеличено).

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.

Для организации обслуживания на территориях жилой застройки допускается размещение учреждений и предприятий обслуживания с использованием индивидуальной формы деятельности - детских учреждений, магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с размещением преимущественно в первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 квадратных метров.

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны.

Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательно-химических и т. п.), в условиях малоэтажной застройки не допускается.

Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта

Участки дошкольных образовательных учреждений  и вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

### 1.3.  Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия в границах проектирования отсутствуют.

# Раздел II. Проектные предложения

## 1.Мероприятия по функционально-планировочной организации территории

### 1.1. Архитектурно-планировочные решения

Функциональное зонирование территории принято в соответствии с правилами землепользования и застройки Бардымского сельского поселения утвержденные решением Земского собрания Бардымского муниципального района 27.04.2016 № 113.

На территории расположены территориальные зоны:

- Ж-1 зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Участок, выделенный для планировки и межевания на сегодняшний день большей частью застроен, составляет 4,75 га, имеет неправильную форму.

Участок проектирования расположен в центральной части с.Барда.

Развитие планировочной структуры на проектируемой территории во многом обусловлено сложившейся градостроительной ситуацией  с.Барда и направлено на формирование целостной общественно-деловой и коммерческой зоны и зоны застройки индивидуальными жилыми домами. Территория организована в виде квартала, как основного планировочного элемента планируемой застройки.

Планируется уточнение, перераспределение и формирование  земельных участков.

Производственных объектов, крупных объектов транспортной или инженерной инфраструктуры не предполагается.

Планировка территории обеспечивает доступ к объектам существующей транспортной инфраструктуры, объектам и территориям общего пользования, планируемым территориям и объектам рекреации. Элементы планировочной структуры компактно размещены и взаимоувязаны.

Размещение на проектируемой территории объектов капитального строительства федерального и регионального значения не предусмотрено.

Исходя из вышеперечисленных принципов, а также на основании задания на проектирование, анализа существующего положения участка, транспортной доступности и инженерного обеспечения проектом предусматриваются следующие планировочные решения:

- В качестве основных структурных элементов планировочной организации территории выделяются следующие функциональные зоны:

- Ж-1 зона застройки индивидуальными жилыми домами;

2. В качестве основной планировочной единицы жилой застройки принят квартал.

Транспортная инфраструктура характеризуется наличием существующих проездов. Развитие улично-дорожной сети в границах проектирования не планируется. Категория существующих улиц определена по интенсивности движения транспорта согласно Свода правил СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и городских поселений" и относится к категории улиц районного и местного значения.

Координаты красных линий улиц приведены в Приложении 1 Тома 1.

Красные линии являются основой для разбивки и установления на местности других линий градостроительного регулирования, в том числе и границ землепользовании, линии регулирования застройки.

Возведение новых домов, гаражей, капитальных оград должно вестись строго в соответствии с планом красных линий и линии регулирования застройки.

### 1.2. Основные технико-экономические показатели

Площадь участка проектирования – 4,75 га.

На проектируемой территории поставлены на государственный кадастровый учет 47 земельных участков.

Подлежат уточнению 35 земельных участков: 59:13:0060213:3, 59:13:0060213:4, 59:13:0060213:7, 59:13:0060213:9, 59:13:0060213:10, 59:13:0060213:14, 59:13:0060213:15,  59:13:0060213:20, 59:13:0060213:21, 59:13:0060213:22, 59:13:0060213:23, 59:13:0060213:26, 59:13:0060213:29, 59:13:0060213:30, 59:13:0060213:31, 59:13:0060213:32, 59:13:0060213:33,  59:13:0060213:43, 59:13:0060213:45, 59:13:0060213:57, 59:13:0060213:58, 59:13:0060213:59, 59:13:0060213:60, 59:13:0060213:61, 59:13:0060213:62, 59:13:0060213:276, 59:13:0060213:56, 59:13:0060213:55, 59:13:0060213:54, 59:13:0060213:53, 59:13:0060213:52, 59:13:0060213:51, 59:13:0060213:50, 59:13:0060213:49, 59:13:0060213:48 .

Проектом межевания формируем 18 земельных участков, в том числе 9 земельных участков образовываем из земель, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе 3 земельных участка относятся к территории общего пользования и 9 земельных участков формируются путем перераспределения.

## 2. Функциональное зонирование территории

### 2.1 Жилая зона

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Площадь зоны проектируемой территории 4,75 га.

Площадь жилой зоны – 3,0 га.

В границах зоны расположены индивидуальные жилые дома, один 29-квартирный дом, один двухквартирный жилой дом, общественные, деловые,  коммерческие объекты.

Баланс использования территории представлен в таблице 2.

Пятно застройки сформировано трехметровыми отступами от границ с соседними участками, а так же 3 м отступами линий регулирования градостроительной деятельности от границ участков по фасаду.

Жилая зона представлена кварталами, ограниченными красными линиями с разбивкой на земельные участки. Граница участков частично совпадает с красной линией.  Размеры и конфигурации кварталов жилой застройки обусловлены требованиями нормативных технических документов, принятыми вариантами типов жилых домов и предельными параметрами застройки.

Каждому участку предусмотрен непосредственный доступ к инженерно-техническим сетям, проходящим вдоль улиц (сети водопровода, газопровода, опора освещения для подключения электроснабжения).

Таблица 2. Баланс использования проектируемой территории.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории | га | 4,75 | 4,75 |
| 1.2. | Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства в том числе: |  |  |  |
|  | Жилая зона: |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 3,0 | 3,0 |

### 2.2. Территория общего пользования

Зона сформирована проектными красными линиями, в которую вошли объекты транспортного и инженерного назначения.

Проектом предусмотрена единая улично-дорожная сеть микрорайона в увязке с прилегающими к нему территориями, существующими улицами и дорогами. Обеспечивается беспрепятственная транспортная и пешеходная связь всех кварталов друг с другом, с рекреационными и социальными объектам, объектами инженерной инфраструктуры.

Существующие инженерные сети показаны на соответствующей схеме, которая представлена в материалах по обоснованию проекта планировки в масштабе 1:1000 на плане фактического землепользования кадастрового квартала 59:13:0060213.

## 3. Установление  красных линий

Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

Красные линии ограничивают общественные территории, земельные участки (коридоры) линейных объектов (улично-дорожной сети, инженерно-технического обеспечения) от территории иного назначения и обозначают границы элементов планировочной структуры (кварталов), застроенных и подлежащих застройке.

Координаты красных линий в местной системе координат представлены в таблице 3.

Таблица 3. Координаты красных линий

| Площадь квартала в красных линиях | 30242 кв.м. |
| --- | --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н1 | 397973.95 | 2191861.70 |
| н2 | 397955.23 | 2191890.98 |
| н3 | 397904.77 | 2191954.97 |
| н4 | 397757.26 | 2192138.97 |
| н5 | 397830.22 | 2192192.73 |
| н6 | 397849.76 | 2192207.50 |
| н7 | 397898.58 | 2192243.23 |

## 4. Предложения по межеванию  территории

Вся территория планировочного  района разделена на участки в соответствии с видом их использования в проекте планировки. Границы участков и их функциональное назначение приведены на  схеме  межевания территории района.

С учетом произведенных измерений и результата анализа имеющихся документов об объектах недвижимости, расположенных на территории кадастрового квартала 59:13:0060213, уточнение границ земельных участков с кадастровыми номерами 59:13:0060213:2, 59:13:0060213:3, 59:13:0060213:4, 59:13:0060213:6,  59:13:0060213:7, 59:13:0060213:9, 59:13:0060213:10, 59:13:0060213:14, 59:13:0060213:15,  59:13:0060213:19,  59:13:0060213:20, 59:13:0060213:21, 59:13:0060213:22, 59:13:0060213:23, 59:13:0060213:26, 59:13:0060213:29, 59:13:0060213:30, 59:13:0060213:31, 59:13:0060213:32, 59:13:0060213:33, 59:13:0060213:4,  59:13:0060213:37, 59:13:0060213:38, 59:13:0060213:39, 59:13:0060213:43, 59:13:0060213:45, 59:13:0060213:57, 59:13:0060213:58, 59:13:0060213:59, 59:13:0060213:60, 59:13:0060213:61, 59:13:0060213:62, 59:13:0060213:276, 59:13:0060213:56, 59:13:0060213:55, 59:13:0060213:54, 59:13:0060213:53, 59:13:0060213:52, 59:13:0060213:51, 59:13:0060213:50, 59:13:0060213:49, 59:13:0060213:48  планируется образование 2 земельных участков путем раздела, формирование 13 земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Образование земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена:

земельный участок :ЗУ1 с видом разрешенного использования – магазины, код 4.4;

земельный участок :ЗУ11 (ул.Куйбышева) с видом разрешенного использования – улично-дорожная сеть, код 12.0.1;

земельный участок :ЗУ12 (ул.Пушкина) с видом разрешенного использования – улично-дорожная сеть, код 12.0.1;

земельный участок :ЗУ8 (ул.Кирова) с видом разрешенного использования – улично-дорожная сеть, код 12.0.1;

земельные участки  :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ9, :ЗУ13 с видом разрешенного использования -  хранение автотранспорта, код 2.7.1.

земельный участок :ЗУ14 с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, код 2.1.

земельный участок :ЗУ15 с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2.

Образование земельных участков путем раздела:

Земельный участок с кадастровым номером 59:13:0060213:19 подлежит уточнению, далее путем раздела данного участка образуются земельные участки :ЗУ2 и :ЗУ10  с видом разрешенного использования     -  коммунальное обслуживание, код 3.1.

Земельные участки с кадастровыми номерами 59:13:0060213:8, 59:13:0060234:25, 59:13:0060213:106 на плане местности не выявлены, согласно данным ЕГРН данные о зарегистрированных правах, описание местоположения земельных участков – отсутствуют. В связи с этим земельные участки подлежат снятию с кадастрового учета.

Таблица 4. Экспликация земельных участков по проекту межевания

| № п/п | Кадастровый номер объекта недвижимости | Адрес (описание местоположения) | Форма собственности | Виды разрешенного использования по документу | Виды разрешенного использования по проекту | Площадь по документу, кв.м. | Площадь по проекту, кв.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 59:13:0060213:2 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 1 "б" | - | для торговли |  | 85 +/-8.5 | 93±3 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию. Требуется исправление реестровой ошибки |
| 2 | 59:13:0060213:3 | 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 1 "г" | - | для размещения капитального магазина | для размещения капитального магазина | 431 | 442±7 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию. Требуется исправление реестровой ошибки |
| 3 | 59:13:0060213:4 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина | - | Для размещения гаражного бокса | Для размещения гаражного бокса | 165 | 175±5 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию. Требуется исправление реестровой ошибки |
| 4 | 59:13:0060213:6 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 1 "а" | - | Размещение объектов предприятия |  | 487 | 444±7 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию. Требуется исправление реестровой ошибки |
| 5 | 59:13:0060213:7 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, д 3 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1300 | 1605±14 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
| 6 | 59:13:0060213:8 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 3а | - | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | 1256 |  | Согласно данным ЕГРН данные о зарегистрированных правах, описание местоположения земельного участка – отсутствуют. На местности местонахождение земельного участка не выявлено. В связи с этим подлежит снятию с учета. |
| 7 | 59:13:0060213:9 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 3 | - | Для личного подсобного хозяйства | Для личного подсобного хозяйства | 1400 | 1389±13 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
| 8 | 59:13:0060213:10 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, д 7 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1975 +/-19 | 1902±15 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 9 | 59:13:0060213:14 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Кирова, 25 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 500 | 504±8 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 10 | 59:13:0060213:15 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 5 | - | Для личного подсобного хозяйства | Для личного подсобного хозяйства | 1592 +/-22.14 | 1717±15 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 11 | 59:13:0060213:19 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский район, с Барда, ул Пушкина, д 13 | - | Под объекты инженерного оборудования Теплоснабжения | Под объекты инженерного оборудования Теплоснабжения | 6399 | 5915±27 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 12 | 59:13:0060213:20 | Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, д 15 | - | Для личного подсобного хозяйства | Для личного подсобного хозяйства | 1558 +/-14 | 1602±14 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 13 | 59:13:0060213:21 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 17 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 634 | 621±9 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 14 | 59:13:0060213:22 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 19 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 600 | 660±9 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 15 | 59:13:0060213:23 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 21 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1757 +/-0.01 | 1826±15 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 16 | 59:13:0060213:25 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина | - | для индивидуального жилищного строительства |  | 400 |  | Согласно данным ЕГРН данные о зарегистрированных правах, описание местоположения земельного участка – отсутствуют. На местности местонахождение земельного участка не выявлено. В связи с этим подлежит снятию с учета. |
| 17 | 59:13:0060213:26 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Куйбышева, д 29"а" | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 820 +/-19.54 | 864±10 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 18 | 59:13:0060213:29 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Куйбышева, 33 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1400 | 1447±13 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 19 | 59:13:0060213:30 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Куйбышева, д 35 | - | Для личного подсобного хозяйства | Для личного подсобного хозяйства | 1500 | 1515±14 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
| 20 | 59:13:0060213:31 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Куйбышева, д 37 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 800 | 858±10 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 21 | 59:13:0060213:32 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Куйбышева, 39 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | 1506±14 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 22 | 59:13:0060213:33 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 13 "а" | - | под жилую индивидуальную застройку | под жилую индивидуальную застройку | 370 +/-3.7 | 370±7 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 23 | 59:13:0060213:34 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 13 "б"/3 | - | для индивидуального гаражного строительства |  | 31 | 30±2 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
| 24 | 59:13:0060213:37 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, строен 13 "б"/9 | - | Под размещение индивидуального гаража |  | 28 | 29±2 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 25 | 59:13:0060213:38 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 13"б"/5 | - | Для размещения гаража |  | 30 | 31±2 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 26 | 59:13:0060213:39 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, строен 13 "б"/2 | - | Под размещение индивидуального гаража |  | 28 | 30±2 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 27 | 59:13:0060213:43 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 13 "б"/10 | - | Для индивидуального гаражного строительства | Для индивидуального гаражного строительства | 28 | 26±2 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 28 | 59:13:0060213:45 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир рядом с котельной. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 13 "м"/12 | - | для индивидуального гаражного строительства | для индивидуального гаражного строительства | 40 | 39±2 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 29 | 59:13:0060213:46 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 13 "б"/4 | - | Для размещения индивидуального гаража |  | 24 |  | Остается без изменений |
| 30 | 59:13:0060213:47 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | _____ | 4 |  | Остается без изменений |
| 31 | 59:13:0060213:48 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | _____ | 4 | 4±1 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 32 | 59:13:0060213:49 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | _____ | 4 | 5±1 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 33 | 59:13:0060213:50 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | _____ | 4 | 4±1 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 34 | 59:13:0060213:51 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | _____ | 11 | 10±1 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 35 | 59:13:0060213:52 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | _____ | 4 | 4±1 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 36 | 59:13:0060213:53 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | _____ | 4 | 4±1 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 37 | 59:13:0060213:54 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | _____ | 10 | 6±1 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 38 | 59:13:0060213:55 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | _____ | 10 +/-1 | 16±1 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 39 | 59:13:0060213:56 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | _____ | 10 +/-1 | 7±1 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 40 | 59:13:0060213:57 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н | - | _____ | _____ | 49 +/-1 | 49±2 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 41 | 59:13:0060213:58 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Куйбышева, 31 | - | Для личного подсобного хозяйства | Для личного подсобного хозяйства | 1300 | 1422±13 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
| 42 | 59:13:0060213:59 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Куйбышева, 29 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 600 | 673±9 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
| 43 | 59:13:0060213:60 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Кирова, 27 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 700 | 951±11 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
| 44 | 59:13:0060213:61 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Кирова, 25 "а" | - | Для личного подсобного хозяйства | Для личного подсобного хозяйства | 100 +/-6 | 126±4 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 45 | 59:13:0060213:62 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, 9 | - | для размещения трехэтажного 29-квартирного жилого дома | для размещения трехэтажного 29-квартирного жилого дома | 1400 +/-17 | 1388±13 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 46 | 59:13:0060213:106 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский район, с Барда, ул Кирова, д 29 | - | Для личного подсобного хозяйства |  | 250 |  | Согласно данным ЕГРН данные о зарегистрированных правах, описание местоположения земельного участка – отсутствуют. На местности местонахождение земельного участка не выявлено. В связи с этим подлежит снятию с учета. |
| 47 | 59:13:0060213:276 | 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Пушкина, д 1 | - |  | Для ведения личного подсобного хозяйства | 842 +/-10 | 836±10 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 48 | :ЗУ1 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул.Пушкина |  |  | Магазины, код 4.4 |  | 52±3 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 49 | :ЗУ2 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул.Пушкина |  |  | Коммунальное обслуживание, код 3.1. |  | 5312±26 | Образование земельного участка путем раздела уточненного земельного участка 59:13:0060213:19 |
| 50 | :ЗУ3 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул Пушкина |  |  | Хранение автотранспорта, код 2.7.1 |  | 27±2 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 51 | :ЗУ4 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул Пушкина |  |  | Хранение автотранспорта, код 2.7.1 |  | 32±2 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 52 | :ЗУ5 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул Пушкина |  |  | Хранение автотранспорта, код 2.7.1 |  | 27±2 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 53 | :ЗУ6 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул Пушкина |  |  | Хранение автотранспорта, код 2.7.1 |  | 26±2 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 54 | :ЗУ7 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул Пушкина |  |  | Хранение автотранспорта, код 2.7.1 |  | 28±2 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 55 | :ЗУ8 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул.Кирова |  |  | Улично-дорожная сеть, 12.0.1. |  | 1717±15 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 56 | :ЗУ9 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул Пушкина |  |  | Хранение автотранспорта, код 2.7.1 |  | 47±2 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 57 | :ЗУ10 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул.Пушкина |  |  | Коммунальное обслуживание, код 3.1. |  | 603±9 | Образование земельного участка путем раздела уточненного земельного участка 59:13:0060213:19 |
| 58 | :ЗУ11 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул.Куйбышева |  |  | Улично-дорожная сеть, 12.0.1. |  | 2978±19 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 59 | :ЗУ12 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул.Пушкина |  |  | Улично-дорожная сеть, 12.0.1. |  | 5012±25 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 60 | :ЗУ13 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул Пушкина |  |  | Хранение автотранспорта, код 2.7.1 |  | 7±1 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 61 | :ЗУ14 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул Пушкина |  |  | Для индивидуального жилищного строительства, код 2.1 |  | 137±4 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 62 | :ЗУ15 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул Пушкина |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2 |  | 123±4 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |

## 5. Планировочные ограничения, предложения по установлению сервитутов

Планировочные ограничения на территории разработки проекта межевания представлены техническими зонами инженерных коммуникаций.

В границах проектируемой территории проходят следующие инженерные коммуникации:

- тепловые сети;

- водопровод;

- сети канализации;

- газопровод высокого давления;

- газопровод низкого давления;

- ВЛ 10кВ;

- ВЛ 0,4кВ;

- кабели связи.

Технические зоны инженерных коммуникаций - территории, предназначенные для эксплуатации подземных и надземных инженерных коммуникаций, определяющие (в соответствии со СНиП 2.07.01-89*) минимальный отступ от коммуникаций до фундаментов зданий и сооружений.

В пределах технической зоны запрещается строительство зданий и сооружений.

Приняты следующие размеры технических зон (расстояние откладывается от оси коммуникации в обе стороны):

- водопровод  – 5 м;

- газопровод низкого давления (до 0,005 МПа) – 2 м;

- газопровод среднего давления -5 м;

- тепловые сети – 2 м (откладывается от наружной стенки канала);

- кабель связи – 0,6 м;

- сети канализации- 5 м;

- линии электропередачи 10 кВа – 10 м;

- линии электропередачи 0,4 кВа – 2 м;

Непосредственные подключения отдельных объектов к инженерным сетям (и соответственно определение локальных технических зон) будут выполнены на последующих стадиях проектирования.

Сервитут - право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. Сервитут как вещное право на здание, сооружение, помещение может существовать вне связи с пользованием земельным участком.

Для собственника недвижимого имущества, в отношении прав которого установлен сервитут, последний выступает в качестве обременения (Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 г. №122-ФЗ (ред. от 18.07.2006 г.).

При установлении границ публичных сервитутов предусмотрено обеспечение прав других лиц на пользование необходимыми для них объектами в границах земельного участка:

- частями наземного и подземного пространства, занятыми или предназначенными для размещения магистральных инженерных коммуникаций;

- пешеходными проходами и проездами к объектам, расположенными за пределами участка, если иной доступ к ним невозможен.

Информация о зонах с особыми условиями использования территории, установленными в границах проектирования, приведена в таблице 5. Графическая часть отображена на плане фактического землепользования и чертеже межевания.

Таблица 5. Зоны с особыми условиями использования территории

| Номер зоны | Наименование зоны | Описание | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 59:13-6.288 | Охранная зона линейного сооружения | Охранная зона линейного сооружения | Ограничения в использовании объектов недвижимости в границах охранной зоны линейного сооружения согласно постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
| 59:13-6.343 | ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-10 кВ №9 ПС БАРДА | ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-10 кВ №9 ПС БАРДА | Постановление от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| 59:13-6.357 | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ с.Барда | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ с.Барда | Ограничения использования объектов недвижимости в границах охранной зоны ВЛ-0,4 кВ с.Барда в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». |
| 59:13-6.43 | Охранная зона зоновой ВОЛС г.Пермь - г.Чайковский | Охранная зона зоновой ВОЛС г.Пермь - г.Чайковский | Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" № 578 от 9 июня 1995 г. |
|  | Санитарно-защитная зона | Санитарно-защитная зона центральной котельной с.Барда | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |
|  | Водоохранная зона | Водоохранная зона р.Казьмакты | Водный кодекс РФ |
|  | Прибрежная защитная полоса | Прибрежная защитная полоса р.Казьмакты | Водный кодекс РФ |
|  | Береговая полоса | Береговая полоса р.Казьмакты | Водный кодекс РФ |

# Раздел III.Основные технико-экономические показатели

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателей | Количество, Ед. | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь проектируемой территории - всего |  |  |  |
| 2. | Формируемые земельные участки, в том числе: | 15 | 1,62 |  |
| 2.1. | - хранение автотранспорта, код 2.7.1.. | 7 | 0,025 |  |
| 2.3. | - улично-дорожная сеть, код 12.0.1. | 3 | 0,97 |  |
| 2.4. | - коммунальное обслуживание, код 3.1. | 2 | 0,59 |  |
| 2.5. | магазины, код 4.4 | 1 | 0,005 |  |
| 2.6. | - для индивидуального жилищного строительства, код 2.1. | 1 | 0,014 |  |
| 2.7. | - для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2 | 1 | 0,012 |  |
| 3. | Уточняемые земельные участки | 41 | 3,19 |  |
| 3.1. | - для ведения личного подсобного хозяйства | 19 | 2,21 |  |
| 3.2. | - для индивидуального жилищного строительства | 1 | 0,051 |  |
| 3.3. | - для размещения трехэтажного 29-квартирного жилого дома | 1 | 0,14 |  |
| 3.4. | - для торговли | 1 | 0,053 |  |
| 3.5. | - для размещения гаража | 3 | 0,085 |  |
| 3.6. | - предоставление коммунальных услуг | 12 | 0,651 |  |
| 3.67 |  |  |  |  |