# ООО «Завод АгроМаш»

# Представляет Вам свою продукцию

# Зернометатель самопередвижной ЗМС–170

Зернометатель самопередвижной предназначен для погрузки зерна в транспортные средства, механического перелопачивания зерна и формирования буртов зерна на открытых токах и зерноскладах.

Зернометатель ЗМС-170 может выполнять следующие технологические операции:

1. Загрузку и выгрузку зерноскладов.

2. Погрузку зерна в транспортные средства с высотой борта до 4,5 м.
3. Механическое перелопачивание (перебуртовку) зерна в зерноскладах на открытых площадках во время подвозки зерна от комбайна.

4. Формирование буртов из куч зерна, оставляемых транспортными средствами на площадках во время подвозки зерна от комбайна.

5. Сепарацию зерна с отделением легких примесей.

6. Производительность 	- 170 т/ч
7. Дальность метания 	- 26 метра

8. Высота метания 		- 8,5 метров

Характерной особенностью зернометателя самопередвижного ЗМС-170 являются возможность загрузки складов с высотой складирования зернового материала до 8,5 м., а также формирование высоких буртов на площадках открытых токов.

Поворот триммера метателя на 135º в обе стороны от продольной оси рамы дает возможность обеспечить: - непрерывность процесса погрузки зерна в автомашины и автопоезда; - распределение зерна при загрузке складов; - формирование буртов с одним гребнем после двух проходов зернометателя; - рассредоточение зерна из бурта для просушки на площадке тока и формирование его (после просушки) снова в бурт.

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Марка | ЗМС-170 |
| Тип | самопередвижной |
| Привод | электрический |
| Производительность за 1 час основного операционного времени (на) |  |
| погрузке в транспортные средства пшеницы с объемной массой 760 |  |
| кг/м3 при влажности не более 20% на грунте с твердым покрытием), |  |
| т, до | 170 |
| Дальность полета зерна (пшеницы) от места забора зерна питателями, |  |
| м, до | 26 |
| Высота бросания зерна (пшеницы), м, до | 8,5 |
| Транспортная скорость на буксире, км/ч, не более | 5 |
| Масса, кг, | 970±30 |
| Габаритные размеры, мм, не более |  |
| Рабочее положение: |  |
| -длина | 5900 |
| -ширина | 4000 |
| -высота | 3700 |
| Рабочее положение с метателем, повернутым на 90°: |  |
| -длина | 3300 |
| -ширина | 5160 |
| -высота | 3700 |
| Транспортное положение: |  |
| -длина | 4000 |
| -ширина | 1870 |
| -высота | 2300 |
| Дорожный просвет, мм | 475 |
| Потребляемая мощность, кВт | 10,05 |
| Триммер: |  |
| Ширина ленты, мм | 400±5 |
| Число оборотов ведущего барабана, об/мин | 1000 |
| Транспортер с питателями: |  |
| Число скребков транспортера, шт. | 41 |
| Размеры скребка, мм | 100х320 |
| Общее число скребков питателей, шт. | 44 |
| Размеры скребка, мм | 100х260 |
| Ширина захвата, м | 4 |
| Обслуживающий персонал, чел | 1 |
| Срок службы, лет | 7 |