# ООО «Завод АгроМаш»

# Представляет Вам свою продукцию

# Зернометатель самопередвижной ЗМС–100

Зернометатель самопередвижной предназначен для погрузки зерна в транспортные средства, механического перелопачивания зерна и формирования буртов зерна на открытых токах и зерноскладах.

Зернометатель ЗМС-100 может выполнять следующие технологические операции:

1. Загрузку и выгрузку зерноскладов.

2. Погрузку зерна в транспортные средства с высотой борта до 3,5 м.
3. Механическое перелопачивание (перебуртовку) зерна в зерноскладах на открытых площадках во время подвозки зерна от комбайна.

4. Формирование буртов из куч зерна, оставляемых транспортными средствами на площадках во время подвозки зерна от комбайна.

5. Сепарацию зерна с отделением легких примесей.

6. Производительность 	- 100 т/ч
7. Дальность метания 	- 21 метр

8. Высота метания 		- 6 метров

Характерной особенностью зернометателя самопередвижного ЗМС-100 являются возможность загрузки складов с высотой складирования зернового материала до 6 м., а также формирование высоких буртов на площадках открытых токов.

Поворот триммера метателя на 135º в обе стороны от продольной оси рамы дает возможность обеспечить: - непрерывность процесса погрузки зерна в автомашины и автопоезда; - распределение зерна при загрузке складов; - формирование буртов с одним гребнем после двух проходов зернометателя; - рассредоточение зерна из бурта для просушки на площадке тока и формирование его (после просушки) снова в бурт.

Основные отличия ЗМС -100  от зернометателей других фирм производителей:

- существенно изменена конструкция барабанов триммера (увеличены линейные размеры, было 400мм стало 500мм), что позволяет значительно увеличить производительность;

- подшипниковые узлы вмонтированы непосредственно во всех трех барабанах, что снижает потери мощности эл. двигателя при работе, значительно улучшает качество работы самого узла.

- желоб представляет собой конусообразность, что позволяет организовывать, направлять и корректировать зерновой поток

- привод на задние колеса;

- на ход установлен мотор-редуктор с частотным преобразователем, что позволяет плавно регулировать скорость работы машины от 0 до 0,35 км/час через потенциометр.

- шумовой предел не превышает 65 Дцб

- рама представляет собой  облегченную конструкцию, сваренную из профильных  труб

- рулевая колонка, облегчает управление машиной

- дифференциал

- на механизме подъема питателей установлен домкрат, в удобном, доступном  месте.