Общество с ограниченной ответственностью "БЭСТИЛ»

Документация по планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 59:13:0060229, расположенном на территории с.Барда

Бардымского муниципального округа

Пермского края

Том 1. Проект межевания

Основная часть

01-22-ПМ

Директор ООО "Бэстил"                           Р.Д.Уразаев

Барда, 2022

Документация по планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 59:13:0060229, расположенном на территории с.Барда

Бардымского муниципального округа

Пермского края

Том 2. Проект межевания

Основная часть

01-22-ПМ

| № п/п | Занимаемая должность | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главный архитектор проекта |  | Уразаев Р.Д. |
| 2 | Инженер ГИП |  | Туктамышева А.И. |
| 3 | Исполнитель |  | Бакунов И.И. |

Барда, 2022

Состав проектной документации

| № п/п | Наименование документа | Размещение чертежа Обозначение, №№ листов | Гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Утверждаемая часть |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 1. | Документация по планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 59:13:0060229, расположенном на территории с.Барда Бардымского муниципального округа Пермского края. Проект межевания территории. Основная часть | Том 1 | н/с |
| 2. | Ведомость координат точек красных линий в СК-59. Приложение 1. | Том 1 | н/с |
| 3. | Ведомость координат точек уточняемых земельных участков в СК-59. Приложение 2. | Том 1 | н/с |
| 4. | Ведомость координат точек формируемых земельных участков путем перераспределения в СК-59. Приложение 3. | Том 1 | н/с |
| 5. | Ведомость координат точек формируемых земельных участков в СК-59. Приложение 4. | Том 1 | н/с |
| 6. | Ведомость координат точек территории общего пользования в СК-59. Приложение 5. | Том 1 | н/с |
|  | Графические материалы |  |  |
| 1. | Чертеж межевания территории кадастрового квартала 59:13:0060229 | Том 1. Лист 2 | н/с |
|  | Обосновывающие материалы |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Документация по планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 59:13:0060229, расположенном на территории с.Барда Бардымского муниципального округа Пермского края Проект межевания территории. Обосновывающие материалы | Том 2 | н/с |
|  | Графические материалы |  |  |
| 1 | План фактического землепользования кадастрового квартала 59:13:0060229. М 1:1000 | Лист 1. Том 2 | н/с |

Том 1. Проект межевания. Основная часть

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие данные	4

2	Цели и задачи проекта	4

3	Местоположение территории в структуре села	5

4	Расчет площади земельных участков	6

5	Описание предлагаемых проектных решений	8

5.1	Формирование красных линий	8

5.2	Формирование линий отступа от  красных  линий	8

5.3	Формирование земельных участков	8

5.4	Система улично-дорожной сети на проектируемой территории	26

5.5	Мероприятия по развитию систем инженерно-технического обеспечения	26

5.6	Зоны с особыми условиями использования территории	26

5.6.1	Охранные зоны инженерных сетей	26

6	ПРИЛОЖЕНИЯ	27

Приложение 1. Ведомость координат точек красных линий в СК-59:	28

Приложение 2. Ведомость координат точек уточняемых  земельных участков в СК-59	28

Приложение 3. Ведомость координат точек формируемых земельных участков в СК-59	37

Приложение 4. Ведомость координат точек формируемых земельных участков путем перераспределения уточненных земельных участков в СК-59 (2 этап)	40

# Общие данные

Проект межевания территории кадастрового квартала 59:13:0060229 Бардымского муниципального округа Пермского края выполнен ООО «БЭСТИЛ» на основании муниципального контракта в соответствии с Заданием заказчика, на основании Постановления администрации Бардымского муниципального округа, технического задания на разработку документации по планировке территории (проекта межевания территории).

Проект межевания территории выполняется с соблюдением следующих требований:

- границы земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения и обеспечения эксплуатации объектов недвижимости, включая подъезды, подходы к ним;

- размеры земельных участков устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий.

Проект межевания разработан в границах территориальной зоны Ж-1 зона застройки индивидуальными жилыми домами.

На территориях, подлежащих застройке, размеры планируемых земельных участков определяются в соответствии с действующими градостроительными нормативами, нормами предоставления земельных участков и градостроительными регламентами, установленными правилами землепользования и застройки.

Проект межевания в виде графических и текстовых материалов является основанием для выноса на местность границ земельных участков, установленных публичных сервитутов, выдачи кадастровых планов земельных участков и формирования объектов недвижимости.

# Цели и задачи проекта

Целью данного проекта является – повышение эффективности использования территории, установление правового регулирования земельных участков, использования материалов для дальнейшего выполнения кадастровых работ.

Задачами проекта являются:

- Определение развития планировочной структуры и функционального зонирования проектируемой территории, как части общей пространственно-планировочной структуры с.Барда.

- Выделение элементов планировочной структуры, установление красных линий, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

- Разработка систем инженерного обеспечения. Разработка системы транспортно-пешеходного движения и организации хранения автотранспорта проектируемого района.

- Формирования земельных участков как объектов государственного учета объекта недвижимости и государственной регистрации прав на них.

- Установление зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков.

- Установление территории общего пользования.

Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации и границ исходных земельных участков.

Проект межевания выполнен на расчетный срок – 10 лет, до 2032 года.

Планируемая территория на момент разработки документации уже освоена и застроена.

Проектные решения отвечают  следующим требованиям:

- рациональная организация территории, обеспечивающая максимальную эффективность использования территории в сочетании с необходимой комфортностью проживания;

- образование компактного элемента планировочной структуры с ориентацией на общественную, деловую, коммерческую застройку и застройку индивидуальными жилыми домами;

- сохранение объектов культурного наследия;

- ориентация на современные решения в области инженерно-технического обеспечения, уменьшение требуемых для этих целей земельных ресурсов, сокращении протяженности инженерных коммуникаций в интересах минимизации расходов на строительства и будущую эксплуатацию объектов.

Планировка части территории с.Барда обеспечивает доступ к объектам существующей транспортной инфраструктуры, объектам и территориям общего пользования, планируемым территориям и объектам рекреации. Элементы планировочной структуры компактно размещены и взаимоувязаны.

Размещение на проектируемой территории объектов капитального строительства федерального и регионального значения не предусмотрено.

# Местоположение территории в структуре села

Проект межевания разрабатывается для территории, расположенной в кадастровом квартале 59:13:0060229 в с.Барда Пермского края (Том 1. Лист1). Размещение индивидуальной жилой застройки, общественно-деловой и коммерческой застройки, производственной, обустройство детских площадок на земельных участках данной территории, определено генеральным планом Бардымского сельского поселения.

Сведения о границах территории, в отношении которых утвержден проект межевания территории, в координатном описании приведены в Приложение 6 тома 1.

Анализируемый участок расположен в западной части с.Барда, ориентирован с юго-запада на северо-восток. Средняя ширина участка составляет - 82 м, средняя длина - 426 м.

В соответствии с генеральным планом данная территория предназначена для размещения общественной, деловой и коммерческой зоны, зоны застройки индивидуальными жилыми домами.

# Расчет площади земельных участков

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами, малоэтажными многоквартирными жилыми домами и домами блокированной застройки

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

| № п/п | Код вида использования | Наименование параметра | Значение параметра | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная площадь земельного участка: за исключением видов использования: | Не подлежит установлению |  |
|  | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 2500 | кв.м |
|  | 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная застройка | 3600 | кв.м |
|  | 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2500 | кв.м |
|  | 2.3 | Блокированная жилая застройка | 2000 | кв.м |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание | 1000 | кв.м |
|  | 4.4 | Магазины | 1300 | кв.м |
|  | 4.6 | Общественное питание | 1000 | кв.м |
|  | 4.7 | Гостиничное обслуживание | 1000 | кв.м |
|  | 4.9 | Служебные гаражи | 1000 | кв.м |
|  | 13.1 | Ведение огородничества | 599 | кв.м |
| 2. | Минимальная площадь земельного участка: за исключением видов использования: | Не подлежит установлению |  |
|  | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 600 | кв.м |
|  | 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная застройка | 450 | кв.м |
|  | 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 600 | кв.м |
|  | 2.3 | Блокированная жилая застройка | 300 | кв.м |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание | 400 | кв.м |
|  | 4.4 | Магазины | 400 | кв.м |
|  | 4.6 | Общественное питание | 400 | кв.м |
|  | 4.7 | Гостиничное обслуживание | 400 | кв.м |
|  | 4.9 | Служебные гаражи | 200 | кв.м |
|  | 13.1 | Ведение огородничества | 100 | кв.м |
| 3. | Минимальный отступ от границ земельного участка до места допустимого размещения зданий, строений (за исключением границ со стороны территории общего пользования, где отступ определяется с учетом красных линий и линий регулирования застройки, установленных проектом планировки территории, границ смежных земельных участков при блокированной жилой застройке, а также сложившейся линии застройки) | 3 | м |
| 4. | Предельное количество этажей: за исключением видов использования: | 3 | этаж |
|  | 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная застройка | 4 | этаж |
|  | 6.8 | Связь | 30 | м |
| 5. | Максимальный процент застройки, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: за исключением видов использования: | 60 | % |
|  | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 30 | % |
|  | 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 30 | % |
|  | 3.1 | Коммунальное обслуживание | 50 | % |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание | 50 | % |
|  | 4.4 | Магазины | 70 | % |
|  | 4.7 | Гостиничное обслуживание | 50 | % |
|  | 4.6 | Общественное питание | 50 | % |
|  | 4.9 | Служебные гаражи | 50 | % |

# Описание предлагаемых проектных решений

## Формирование красных линий

Красные линии сформированы с учетом существующих земельных участков и местоположением объектов капитального строительства.

Красные линии территории сложившейся застройки обеспечивают переменную ширину территории общего пользования – с учетом ширины улично - дорожной сети, организации пешеходного движения, прокладки инженерных сетей и сооружений и учета интересов землепользователей земельных участков (Том 1. Лист 2). Ведомость координат красных линий приведена в Приложении1 тома 1.

## Формирование линий отступа от  красных  линий

Формирование линий отступа от красных линий в целях определения местоположения объектов капительного строительства проведено в соответствии с предельными параметрами разрешенного строительства, установленных правилами землепользования и застройки Бардымского муниципального округа для  территориальной зоны Ж-1.

## Формирование земельных участков

Территория общего пользования сформирована за проектируемыми красными линиями. Предусматривается благоустройство территорий общего пользования: обустройство тротуаров, уличное освещение, устройство площадок для мусорных контейнеров, озеленение территории общего пользования.

Вся территория планировочного района разделена на участки в соответствии с видами разрешенного использования, предусмотренных Правилами землепользования и застройки. Границы участков и их функциональное назначение приведены на Чертеже межевания территории. Уточняемые земельные участки. Формируемые земельные участки. Формируемые путем перераспределения земельные участки. М 1:1000 (Том 2. Лист 2).

С учетом произведенных измерений и результата анализа имеющихся документов об объектах недвижимости, расположенных на территории кадастрового квартала 59:13:0060229, планируются следующие мероприятия в несколько этапов:

- Уточнение границ 21 земельных участков, (Таблица 4. Экспликация земельных участков по проекту межевания), формирование 3 земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, 3 земельных участка (улично-дорожная сеть) из земель, государственная собственность на которые не разграничена, (Таблица 5. Экспликация формируемых земельных участков);

- формирование  7 земельных участка путем перераспределения уточненных земельных участков с кадастровыми номерами 59:13:0060229:6, 59:13:0060229:12, 59:13:0060229:13, 59:13:0060229:14, 59:13:0060229:19, 59:13:0060229:22, 59:13:0060229:46 (Таблица 6. Характеристика земельных участков, формируемых  путем перераспределения уточненных земельных участков на втором этапе).

Образование земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена:

- земельные участки :ЗУ1, :ЗУ2 (многоконтурный), :ЗУ3 с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2;

- земельные участки :ЗУ4, :ЗУ5,  :ЗУ6 с видом разрешенного использования – Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0..

Второй этап

Образование земельных участков путем перераспределения уточненных земельных участков:

- земельный участок :ЗУ1 с видом разрешенного использования -  для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2, путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:13:0060229:19 и земель, государственная собственность на которые не разграничена;

- земельный участок :ЗУ2 с видом разрешенного использования -  для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2, путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:13:0060229:22 и земель, государственная собственность на которые не разграничена;

- земельный участок :ЗУ3 с видом разрешенного использования -  для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2, путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:13:0060229:46 и земель, государственная собственность на которые не разграничена;

- земельный участок :ЗУ4 с видом разрешенного использования -  для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2, путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:13:0060229:14 и земель, государственная собственность на которые не разграничена;

- земельный участок :ЗУ5 с видом разрешенного использования -  для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2, путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:13:0060229:13 и земель, государственная собственность на которые не разграничена;

- земельный участок :ЗУ6 с видом разрешенного использования -  для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2, путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:13:0060229:12 и земель, государственная собственность на которые не разграничена;

- земельный участок :ЗУ7 с видом разрешенного использования -  для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2, путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:13:0060229:46 и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Таблица 1. Экспликация существующих земельных участков в границах проектируемой территории

| Но мер п/п | Кадастровый номер объекта недвижимости | Вид объекта недвижимости | Адрес | Площадь или основная характеристика | Форма собственности | Виды разрешенного использования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 59:13:0060229:1 | Земельный участок | 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Гагарина, 33 | 932 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 2 | 59:13:0060229:2 | Земельный участок | 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Гагарина, д 35 | 1002 +/-3.17 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 3 | 59:13:0060229:3 | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | 900 | Частная собственность | Для личного подсобного хозяйства | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Гагарина, д 37 |  |  |  |  |
| 4 | 59:13:0060229:4 | Земельный участок | 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Гагарина, д 39 | 1184 +/-6.88 | Частная собственность | Личное подсобное хозяйство |  |
| 5 | 59:13:0060229:5 | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | 900 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Гагарина, 41 |  |  |  |  |
| 6 | 59:13:0060229:6 | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | 900 | Частная собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Гагарина, 43 |  |  |  |  |
| 7 | 59:13:0060229:7 | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | 900 | Частная собственность | Для личного подсобного хозяйства | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Гагарина, 45 |  |  |  |  |
| 8 | 59:13:0060229:9 | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | 900 | Частная собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Гагарина, 49 |  |  |  |  |
| 9 | 59:13:0060229:10 | Земельный участок | Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Гагарина, 51 | 500 | Частная собственность | Для личного подсобного хозяйства | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
| 10 | 59:13:0060229:11 | Земельный участок | Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Гагарина, д 53 | 900 | Частная собственность | Для личного подсобного хозяйства | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
| 11 | 59:13:0060229:12 | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | 900 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Восточная, 42 |  |  |  |  |
| 12 | 59:13:0060229:13 | Земельный участок | 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Восточная, 40 | 469 | Частная собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 13 | 59:13:0060229:14 | Земельный участок | 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Восточная, 38 | 579 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 14 | 59:13:0060229:16 | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | 1475 | Частная собственность | для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  |  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Восточная, 30 |  |  |  |  |
| 15 | 59:13:0060229:17 | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | 900 | Частная собственность | Для личного подсобного хозяйства | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Восточная, 28 |  |  |  |  |
| 16 | 59:13:0060229:18 | Земельный участок | Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Восточная, 26 | 900 | Частная собственность | Для личного подсобного хозяйства | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
| 17 | 59:13:0060229:19 | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | 955 +/-118.39 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  |  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский район, с Барда, ул Восточная, д 24 |  |  |  |  |
| 18 | 59:13:0060229:20 | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | 900 | Частная собственность | Для личного подсобного хозяйства | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Восточная, 22 |  |  |  |  |
| 19 | 59:13:0060229:21 | Земельный участок | 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Восточная, 20 | 1222 | Частная собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 20 | 59:13:0060229:22 | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | 837 | - | Для личного подсобного хозяйства | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Восточная, 36 |  |  |  |  |
| 21 | 59:13:0060229:46 | Земельный участок | Пермский край, Бардымский район, с Барда, ул Восточная, д 36, кв 2 | 1500 +/-14 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 22 | 59:13:0060229:161 | Земельный участок | 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Гагарина, Земельный участок 47 | 1729 +/-8.32 | Частная собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |

Геодезические данные земельных участков по проекту межевания приведены в Приложении 1,2,3,4. Тома1.

Помимо инвестиционных площадок, выделены территории, занятые транспортными, инженерными коммуникациями и сооружениями и землями общего пользования (пешеходными дорожками, газонами) Приложении 3 том 2.

Геодезические данные проектируемых красных линий приведены в Приложении 1. Тома1.

Таблица 2. Экспликация уточняемых земельных участков

| Но мер п/п | Кадастровый номер объекта недвижимости | Форма собственности | Адрес | Виды разрешенного использования | Площадь или основная характеристика | Площадь или основная характеристика по проекту | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 |  | 8 |
| 1 | 59:13:0060229:1 | - | 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Гагарина, 33 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 932 | 932±11 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 2 | 59:13:0060229:2 | - | 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Гагарина, д 35 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1002 +/-3.17 | 1002±11 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 3 | 59:13:0060229:3 | Частная собственность | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | Для личного подсобного хозяйства | 900 | 968±11 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
|  |  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Гагарина, д 37 |  |  |  |  |
| 4 | 59:13:0060229:4 | Частная собственность | 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Гагарина, д 39 | Личное подсобное хозяйство | 1184 +/-6.88 | 1184±12 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 5 | 59:13:0060229:5 | - | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | Для ведения личного подсобного хозяйства | 900 | 871±10 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
|  |  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Гагарина, 41 |  |  |  |  |
| 6 | 59:13:0060229:6 | Частная собственность | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | Для ведения личного подсобного хозяйства | 900 | 1499±14 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
|  |  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Гагарина, 43 |  |  |  |  |
| 7 | 59:13:0060229:7 | Частная собственность | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | Для личного подсобного хозяйства | 900 | 1160±12 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
|  |  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Гагарина, 45 |  |  |  |  |
| 8 | 59:13:0060229:9 | Частная собственность | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | Для ведения личного подсобного хозяйства | 900 | 1310±13 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
|  |  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Гагарина, 49 |  |  |  |  |
| 9 | 59:13:0060229:10 | Частная собственность | Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Гагарина, 51 | Для личного подсобного хозяйства | 500 | 920±11 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
| 10 | 59:13:0060229:11 | Частная собственность | Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Гагарина, д 53 | Для личного подсобного хозяйства | 900 | 1293±13 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
| 11 | 59:13:0060229:12 | - | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | Для ведения личного подсобного хозяйства | 900 | 1499±14 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
|  |  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Восточная, 42 |  |  |  |  |
| 12 | 59:13:0060229:13 | Частная собственность | 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Восточная, 40 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 469 | 469±8 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 13 | 59:13:0060229:14 | - | 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Восточная, 38 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 579 | 579±8 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 14 | 59:13:0060229:16 | Частная собственность | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | для ведения личного подсобного хозяйства | 1475 | 1475±13 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
|  |  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Восточная, 30 |  |  |  |  |
| 15 | 59:13:0060229:17 | Частная собственность | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | Для личного подсобного хозяйства | 900 | 1374±13 | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Восточная, 28 |  |  |  |  |
| 16 | 59:13:0060229:18 | Частная собственность | Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Восточная, 26 | Для личного подсобного хозяйства | 900 | 972±11 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
| 17 | 59:13:0060229:19 | - | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | Для ведения личного подсобного хозяйства | 955 +/-118.39 | 955±11 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
|  |  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский район, с Барда, ул Восточная, д 24 |  |  |  |  |
| 18 | 59:13:0060229:20 | Частная собственность | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | Для личного подсобного хозяйства | 900 | 1118±12 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
|  |  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Восточная, 22 |  |  |  |  |
| 19 | 59:13:0060229:21 | Частная собственность | 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Восточная, 20 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1222 | 1222±12 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 20 | 59:13:0060229:22 | - | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | Для личного подсобного хозяйства | 837 | 1437±13 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
|  |  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Восточная, 36 |  |  |  |  |
| 21 | 59:13:0060229:46 | - | Пермский край, Бардымский район, с Барда, ул Восточная, д 36, кв 2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 +/-14 | 1500±14 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 22 | 59:13:0060229:161 | Частная собственность | 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Гагарина, Земельный участок 47 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1729 +/-8.32 |  | Остается без изменений |

Таблица 3. Экспликация формируемых земельных участков

| Номер п/п | Кадастровый номер объекта недвижимости | Адрес | Виды разрешенного использования по проекту | Площадь по проекту, кв.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ1 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул.Восточная | Для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2. | 516±8 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 2 | :ЗУ2 многоконтурный | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул.Восточная | Для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2. | "318±9 (1) 145,75±4 (2) 171,8±5" | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 3 | :ЗУ3 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул.Восточная | Для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2. | 522±8 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 4 | :ЗУ4 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул.Гагарина | Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0. | 433±7 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 5 | :ЗУ5 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул.Гагарина | Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0. | 2311±17 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 6 | :ЗУ6 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда | Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0. | 544±8 | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |

Таблица 4. Экспликация формируемых участков  путем перераспределения уточненных земельных участков на втором этапе

| Номер п/п | Кадастровый номер объекта недвижимости | Адрес | Виды разрешенного использования по проекту | Площадь по проекту, кв.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земельные участки, образуемые путем перераспределения уточненных земельных участков |
| 1 | :ЗУ1 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул. | Для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2. | 984±11 | Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:13:0090229:19 и земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 2 | :ЗУ2 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул. | Для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2. | 1447±13 | Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:13:0090229:22 и земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 3 | :ЗУ3 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул. | Для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2. | 1557±14 | Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:13:0090229:46 и земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 4 | :ЗУ4 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул. | Для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2. | 602±9 | Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:13:0090229:14 и земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 5 | :ЗУ5 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул. | Для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2. | 567±8 | Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:13:0090229:13 и земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 6 | :ЗУ6 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул. | Для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2. | 1607±14 | Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:13:0090229:12 и земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 7 | :ЗУ7 | Пермский край, Бардымский муниципальный округ, с Барда, ул. | Для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2. | 1529±14 | Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:13:0090229:6 и земель, государственная собственность на которые не разграничена |

## Система улично-дорожной сети на проектируемой территории

Таблица 6. Протяженность улиц в границах проектирования

| Наименование | Протяженность (в границах квартала), м | Покрытие |
| --- | --- | --- |
| Восточная | 453 | грунт |
| Гагарина | 442 | грунт |

Развитие улично-дорожной сети в границах проектирования не предусматривается. Схема организации транспорта и улично-дорожной сети представлена в масштабе 1:1000.

## Мероприятия по развитию систем инженерно-технического обеспечения

Мероприятия по развитию систем инженерно-технического обеспечения не предусматриваются.

Таблица 7. Протяженность инженерных сетей в границах проектирования

| Наименование сетей | Существующие. Кол-во (шт.), м. | Планируемые. Кол-во (шт.), м. |
| --- | --- | --- |
| Водопровод | 966 |  |
| ЛЭП 6-10 кВт | - |  |
| ЛЭП 0.4 кВт | 583 |  |

Существующие инженерные сети показаны на соответствующей схеме, которая представлена в материалах по обоснованию проекта планировки в масштабе 1:1000 на плане фактического землепользования кадастрового квартала 59:13:0060229.

## Зоны с особыми условиями использования территории

### Охранные зоны инженерных сетей

На проектируемой территории установлены охранные зоны инженерно - коммунальных сетей, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр.

У землепользователей возникают ограничения прав в связи с установлением охранных зон инженерных сетей.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

#### Приложение 1. Ведомость координат точек красных линий в СК-59:

| Площадь земельного участка | 28333м2 |
| --- | --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н1 | 397098 | 2192187 |
| н2 | 397074 | 2192215 |
| н3 | 397067 | 2192225 |
| н4 | 397060 | 2192240 |
| н5 | 397083 | 2192267 |
| н6 | 397107 | 2192293 |
| н7 | 397119 | 2192305 |
| н8 | 397134 | 2192317 |
| н9 | 397155 | 2192336 |
| н10 | 397168 | 2192345 |
| н11 | 397188 | 2192362 |
| н12 | 397237 | 2192400 |
| н13 | 397242 | 2192405 |
| н14 | 397265 | 2192422 |
| н15 | 397302 | 2192448 |
| н16 | 397332 | 2192469 |
| н17 | 397349 | 2192480 |
| н18 | 397365 | 2192490 |
| н19 | 397377 | 2192495 |
| н20 | 397416 | 2192445 |
| н21 | 397393 | 2192430 |
| н22 | 397359 | 2192403 |
| н23 | 397350 | 2192396 |
| н24 | 397317 | 2192372 |
| н25 | 397225 | 2192304 |
| н26 | 397156 | 2192244 |
| н27 | 397155 | 2192239 |
| н28 | 397116 | 2192203 |
| н1 | 397098 | 2192187 |

#### Приложение 2. Ведомость координат точек уточняемых  земельных участков в СК-59

| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| --- |
| с кадастровым номером | 59:13:0060229:1 |  |
| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н1 | - | - | 397067,95 | 2192225,11 | 0,1 | - |
| н2 | - | - | 397074,40 | 2192216,19 | 0,1 | - |
| н3 | - | - | 397077,67 | 2192218,77 | 0,1 | - |
| н4 | - | - | 397077,24 | 2192219,43 | 0,1 | - |
| н5 | - | - | 397083,18 | 2192224,37 | 0,1 | - |
| н6 | - | - | 397083,88 | 2192223,53 | 0,1 | - |
| н7 | - | - | 397090,67 | 2192229,33 | 0,1 | - |
| н8 | - | - | 397097,16 | 2192234,71 | 0,1 | - |
| н9 | - | - | 397096,38 | 2192235,76 | 0,1 | - |
| н10 | - | - | 397101,56 | 2192240,06 | 0,1 | - |
| н11 | - | - | 397102,02 | 2192240,46 | 0,1 | - |
| н12 | - | - | 397098,79 | 2192244,14 | 0,1 | - |
| н13 | - | - | 397086,51 | 2192255,96 | 0,1 | - |
| н14 | - | - | 397082,55 | 2192260,10 | 0,1 | - |
| н15 | - | - | 397079,47 | 2192260,44 | 0,1 | - |
| н16 | - | - | 397070,56 | 2192250,64 | 0,1 | - |
| н17 | - | - | 397061,27 | 2192240,60 | 0,1 | - |
| н18 | - | - | 397066,34 | 2192233,61 | 0,1 | - |
| н19 | - | - | 397070,85 | 2192227,19 | 0,1 | - |
| н1 | - | - | 397067,95 | 2192225,11 | 0,1 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060229:21 |  |
| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н2 | - | - | 397074,40 | 2192216,19 | 0,1 | - |
| н3 | - | - | 397077,67 | 2192218,77 | 0,1 | - |
| н4 | - | - | 397077,24 | 2192219,43 | 0,1 | - |
| н5 | - | - | 397083,18 | 2192224,37 | 0,1 | - |
| н6 | - | - | 397083,88 | 2192223,53 | 0,1 | - |
| н7 | - | - | 397090,67 | 2192229,33 | 0,1 | - |
| н8 | - | - | 397097,16 | 2192234,71 | 0,1 | - |
| н9 | - | - | 397096,38 | 2192235,76 | 0,1 | - |
| н10 | - | - | 397101,56 | 2192240,06 | 0,1 | - |
| н20 | - | - | 397109,60 | 2192228,13 | 0,1 | - |
| н21 | - | - | 397114,10 | 2192222,57 | 0,1 | - |
| н22 | - | - | 397114,17 | 2192221,70 | 0,1 | - |
| н23 | - | - | 397121,05 | 2192212,82 | 0,1 | - |
| н24 | - | - | 397121,55 | 2192209,51 | 0,1 | - |
| н25 | - | - | 397115,39 | 2192203,96 | 0,1 | - |
| н26 | - | - | 397113,13 | 2192205,27 | 0,1 | - |
| н27 | - | - | 397108,83 | 2192201,08 | 0,1 | - |
| н28 | - | - | 397110,23 | 2192199,56 | 0,1 | - |
| н29 | - | - | 397098,37 | 2192188,14 | 0,1 | - |
| н2 | - | - | 397074,40 | 2192216,19 | 0,1 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060229:2 |  |
| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н11 | - | - | 397102,02 | 2192240,46 | 0,1 | - |
| н30 | - | - | 397115,48 | 2192252,35 | 0,1 | - |
| н31 | - | - | 397124,11 | 2192260,72 | 0,1 | - |
| н32 | - | - | 397120,32 | 2192266,11 | 0,1 | - |
| н33 | - | - | 397102,77 | 2192285,65 | 0,1 | - |
| н34 | - | - | 397090,55 | 2192273,07 | 0,1 | - |
| н35 | - | - | 397087,21 | 2192269,94 | 0,1 | - |
| н36 | - | - | 397083,30 | 2192265,50 | 0,1 | - |
| н37 | - | - | 397081,57 | 2192261,07 | 0,1 | - |
| н14 | - | - | 397082,55 | 2192260,10 | 0,1 | - |
| н13 | - | - | 397086,51 | 2192255,96 | 0,1 | - |
| н12 | - | - | 397098,79 | 2192244,14 | 0,1 | - |
| н11 | - | - | 397102,02 | 2192240,46 | 0,1 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060229:20 |  |
| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н23 | - | - | 397121,05 | 2192212,82 | 0,1 | - |
| н22 | - | - | 397114,17 | 2192221,70 | 0,1 | - |
| н21 | - | - | 397114,10 | 2192222,57 | 0,1 | - |
| н20 | - | - | 397109,60 | 2192228,13 | 0,1 | - |
| н10 | - | - | 397101,56 | 2192240,06 | 0,1 | - |
| н11 | - | - | 397102,02 | 2192240,46 | 0,1 | - |
| н30 | - | - | 397115,48 | 2192252,35 | 0,1 | - |
| н31 | - | - | 397124,11 | 2192260,72 | 0,1 | - |
| н38 | - | - | 397125,04 | 2192259,40 | 0,1 | - |
| н39 | - | - | 397137,87 | 2192243,34 | 0,1 | - |
| н40 | - | - | 397144,89 | 2192235,20 | 0,1 | - |
| н41 | - | - | 397146,79 | 2192232,95 | 0,1 | - |
| н42 | - | - | 397128,73 | 2192215,74 | 0,1 | - |
| н43 | - | - | 397126,37 | 2192217,70 | 0,1 | - |
| н23 | - | - | 397121,05 | 2192212,82 | 0,1 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060229:3 |  |
| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н33 | - | - | 397102,77 | 2192285,65 | 0,1 | - |
| н44 | - | - | 397103,72 | 2192285,58 | 0,1 | - |
| н45 | - | - | 397107,93 | 2192289,53 | 0,1 | - |
| н46 | - | - | 397107,63 | 2192292,41 | 0,1 | - |
| н47 | - | - | 397119,77 | 2192304,22 | 0,1 | - |
| н48 | - | - | 397121,01 | 2192303,21 | 0,1 | - |
| н49 | - | - | 397136,24 | 2192288,92 | 0,1 | - |
| н50 | - | - | 397147,07 | 2192279,59 | 0,1 | - |
| н51 | - | - | 397128,60 | 2192262,10 | 0,1 | - |
| н38 | - | - | 397125,04 | 2192259,40 | 0,1 | - |
| н31 | - | - | 397124,11 | 2192260,72 | 0,1 | - |
| н32 | - | - | 397120,32 | 2192266,11 | 0,1 | - |
| н33 | - | - | 397102,77 | 2192285,65 | 0,1 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060229:4 |  |
| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н48 | - | - | 397121,01 | 2192303,21 | 0,1 | - |
| н52 | - | - | 397133,69 | 2192314,25 | 0,1 | - |
| н53 | - | - | 397134,56 | 2192316,81 | 0,1 | - |
| н54 | - | - | 397146,55 | 2192327,74 | 0,1 | - |
| н55 | - | - | 397170,12 | 2192300,63 | 0,1 | - |
| н50 | - | - | 397147,07 | 2192279,59 | 0,1 | - |
| н49 | - | - | 397136,24 | 2192288,92 | 0,1 | - |
| н48 | - | - | 397121,01 | 2192303,21 | 0,1 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060229:5 |  |
| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н55 | - | - | 397170,12 | 2192300,63 | 0,1 | - |
| н54 | - | - | 397146,55 | 2192327,74 | 0,1 | - |
| н56 | - | - | 397151,83 | 2192332,72 | 0,1 | - |
| н57 | - | - | 397155,00 | 2192335,16 | 0,1 | - |
| н58 | - | - | 397157,76 | 2192335,16 | 0,1 | - |
| н59 | - | - | 397168,22 | 2192344,14 | 0,1 | - |
| н60 | - | - | 397187,33 | 2192315,42 | 0,1 | - |
| н61 | - | - | 397187,61 | 2192315,00 | 0,1 | - |
| н62 | - | - | 397184,12 | 2192312,93 | 0,1 | - |
| н63 | - | - | 397173,47 | 2192303,99 | 0,1 | - |
| н55 | - | - | 397170,12 | 2192300,63 | 0,1 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060229:11 |  |
| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н64 | - | - | 397339,21 | 2192473,73 | 0,1 | - |
| н65 | - | - | 397356,14 | 2192448,56 | 0,1 | - |
| н66 | - | - | 397392,11 | 2192470,87 | 0,1 | - |
| н67 | - | - | 397394,42 | 2192472,30 | 0,1 | - |
| н68 | - | - | 397377,33 | 2192494,53 | 0,1 | - |
| н69 | - | - | 397366,16 | 2192488,10 | 0,1 | - |
| н70 | - | - | 397365,27 | 2192489,65 | 0,1 | - |
| н71 | - | - | 397358,82 | 2192485,73 | 0,1 | - |
| н72 | - | - | 397359,34 | 2192484,65 | 0,1 | - |
| н73 | - | - | 397350,02 | 2192478,62 | 0,1 | - |
| н74 | - | - | 397349,04 | 2192480,17 | 0,1 | - |
| н64 | - | - | 397339,21 | 2192473,73 | 0,1 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060229:10 |  |
| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н75 | - | - | 397313,37 | 2192455,56 | 0,1 | - |
| н76 | - | - | 397329,81 | 2192432,22 | 0,1 | - |
| н77 | - | - | 397336,00 | 2192435,90 | 0,1 | - |
| н78 | - | - | 397346,36 | 2192442,41 | 0,1 | - |
| н65 | - | - | 397356,14 | 2192448,56 | 0,1 | - |
| н64 | - | - | 397339,21 | 2192473,73 | 0,1 | - |
| н79 | - | - | 397333,88 | 2192470,11 | 0,1 | - |
| н80 | - | - | 397320,30 | 2192460,01 | 0,1 | - |
| н81 | - | - | 397315,79 | 2192457,37 | 0,1 | - |
| н75 | - | - | 397313,37 | 2192455,56 | 0,1 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060229:9 |  |
| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н75 | - | - | 397313,37 | 2192455,56 | 0,1 | - |
| н76 | - | - | 397329,81 | 2192432,22 | 0,1 | - |
| н82 | - | - | 397332,77 | 2192428,03 | 0,1 | - |
| н83 | - | - | 397327,84 | 2192424,38 | 0,1 | - |
| н84 | - | - | 397314,66 | 2192414,84 | 0,1 | - |
| н85 | - | - | 397299,98 | 2192404,80 | 0,1 | - |
| н86 | - | - | 397280,67 | 2192431,93 | 0,1 | - |
| н87 | - | - | 397290,36 | 2192438,91 | 0,1 | - |
| н88 | - | - | 397292,62 | 2192436,16 | 0,1 | - |
| н89 | - | - | 397303,16 | 2192444,07 | 0,1 | - |
| н90 | - | - | 397301,15 | 2192446,86 | 0,1 | - |
| н75 | - | - | 397313,37 | 2192455,56 | 0,1 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060229:19 |  |
| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н40 | - | - | 397144,89 | 2192235,20 | 0,1 | - |
| н39 | - | - | 397137,87 | 2192243,34 | 0,1 | - |
| н38 | - | - | 397125,04 | 2192259,40 | 0,1 | - |
| н51 | - | - | 397128,60 | 2192262,10 | 0,1 | - |
| н50 | - | - | 397147,07 | 2192279,59 | 0,1 | - |
| н91 | - | - | 397150,73 | 2192276,06 | 0,1 | - |
| н92 | - | - | 397160,41 | 2192265,00 | 0,1 | - |
| н93 | - | - | 397167,47 | 2192256,03 | 0,1 | - |
| н94 | - | - | 397159,31 | 2192248,39 | 0,1 | - |
| н95 | - | - | 397151,94 | 2192241,74 | 0,1 | - |
| н40 | - | - | 397144,89 | 2192235,20 | 0,1 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060229:18 |  |
| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н93 | - | - | 397167,47 | 2192256,03 | 0,1 | - |
| н92 | - | - | 397160,41 | 2192265,00 | 0,1 | - |
| н91 | - | - | 397150,73 | 2192276,06 | 0,1 | - |
| н50 | - | - | 397147,07 | 2192279,59 | 0,1 | - |
| н55 | - | - | 397170,12 | 2192300,63 | 0,1 | - |
| н96 | - | - | 397184,44 | 2192284,14 | 0,1 | - |
| н97 | - | - | 397190,96 | 2192276,57 | 0,1 | - |
| н93 | - | - | 397167,47 | 2192256,03 | 0,1 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060229:17 |  |
| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н97 | - | - | 397190,96 | 2192276,57 | 0,1 | - |
| н98 | - | - | 397198,53 | 2192283,36 | 0,1 | - |
| н99 | - | - | 397224,10 | 2192304,26 | 0,1 | - |
| н100 | - | - | 397215,46 | 2192314,95 | 0,1 | - |
| н101 | - | - | 397215,42 | 2192315,67 | 0,1 | - |
| н102 | - | - | 397210,04 | 2192321,99 | 0,1 | - |
| н103 | - | - | 397205,17 | 2192327,70 | 0,1 | - |
| н61 | - | - | 397187,61 | 2192315,00 | 0,1 | - |
| н62 | - | - | 397184,12 | 2192312,93 | 0,1 | - |
| н63 | - | - | 397173,47 | 2192303,99 | 0,1 | - |
| н55 | - | - | 397170,12 | 2192300,63 | 0,1 | - |
| н96 | - | - | 397184,44 | 2192284,14 | 0,1 | - |
| н97 | - | - | 397190,96 | 2192276,57 | 0,1 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060229:16 |  |
| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н99 | - | - | 397224,10 | 2192304,26 | 0,1 | - |
| н100 | - | - | 397215,46 | 2192314,95 | 0,1 | - |
| н101 | - | - | 397215,42 | 2192315,67 | 0,1 | - |
| н102 | - | - | 397210,04 | 2192321,99 | 0,1 | - |
| н103 | - | - | 397205,17 | 2192327,70 | 0,1 | - |
| н104 | - | - | 397221,56 | 2192340,75 | 0,1 | - |
| н105 | - | - | 397223,24 | 2192339,08 | 0,1 | - |
| н106 | - | - | 397228,25 | 2192342,95 | 0,1 | - |
| н107 | - | - | 397247,29 | 2192356,69 | 0,1 | - |
| н108 | - | - | 397264,63 | 2192335,27 | 0,1 | - |
| н109 | - | - | 397241,56 | 2192317,47 | 0,1 | - |
| н99 | - | - | 397224,10 | 2192304,26 | 0,1 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060229:46 |  |
| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н110 | - | - | 397287,37 | 2192388,58 | 0,1 | - |
| н111 | - | - | 397282,37 | 2192384,99 | 0,1 | - |
| н112 | - | - | 397260,27 | 2192417,42 | 0,1 | - |
| н86 | - | - | 397280,67 | 2192431,93 | 0,1 | - |
| н85 | - | - | 397299,98 | 2192404,80 | 0,1 | - |
| н113 | - | - | 397314,41 | 2192384,84 | 0,1 | - |
| н114 | - | - | 397318,76 | 2192379,03 | 0,1 | - |
| н115 | - | - | 397303,44 | 2192367,90 | 0,1 | - |
| н116 | - | - | 397299,26 | 2192373,30 | 0,1 | - |
| н110 | - | - | 397287,37 | 2192388,58 | 0,1 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060229:14 |  |
| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н114 | - | - | 397318,76 | 2192379,03 | 0,1 | - |
| н113 | - | - | 397314,41 | 2192384,84 | 0,1 | - |
| н85 | - | - | 397299,98 | 2192404,80 | 0,1 | - |
| н84 | - | - | 397314,66 | 2192414,84 | 0,1 | - |
| н117 | - | - | 397320,69 | 2192406,51 | 0,1 | - |
| н118 | - | - | 397326,64 | 2192396,88 | 0,1 | - |
| н119 | - | - | 397328,24 | 2192394,54 | 0,1 | - |
| н120 | - | - | 397333,68 | 2192386,76 | 0,1 | - |
| н121 | - | - | 397326,39 | 2192381,51 | 0,1 | - |
| н122 | - | - | 397324,83 | 2192383,39 | 0,1 | - |
| н123 | - | - | 397321,36 | 2192381,15 | 0,1 | - |
| н124 | - | - | 397322,87 | 2192379,08 | 0,1 | - |
| н125 | - | - | 397320,20 | 2192377,08 | 0,1 | - |
| н114 | - | - | 397318,76 | 2192379,03 | 0,1 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060229:13 |  |
| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н126 | - | - | 397347,83 | 2192421,28 | 0,1 | - |
| н127 | - | - | 397349,53 | 2192417,55 | 0,1 | - |
| н128 | - | - | 397351,77 | 2192413,88 | 0,1 | - |
| н129 | - | - | 397352,99 | 2192412,15 | 0,1 | - |
| н130 | - | - | 397356,72 | 2192406,23 | 0,1 | - |
| н131 | - | - | 397358,36 | 2192403,68 | 0,1 | - |
| н132 | - | - | 397358,76 | 2192403,05 | 0,1 | - |
| н133 | - | - | 397350,22 | 2192396,88 | 0,1 | - |
| н134 | - | - | 397349,35 | 2192398,12 | 0,1 | - |
| н135 | - | - | 397345,25 | 2192395,23 | 0,1 | - |
| н136 | - | - | 397335,20 | 2192410,09 | 0,1 | - |
| н137 | - | - | 397336,99 | 2192411,28 | 0,1 | - |
| н138 | - | - | 397335,14 | 2192414,54 | 0,1 | - |
| н139 | - | - | 397334,53 | 2192414,19 | 0,1 | - |
| н140 | - | - | 397329,70 | 2192420,53 | 0,1 | - |
| н141 | - | - | 397341,73 | 2192428,80 | 0,1 | - |
| н142 | - | - | 397344,45 | 2192425,47 | 0,1 | - |
| н126 | - | - | 397347,83 | 2192421,28 | 0,1 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060229:7 |  |
| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н143 | - | - | 397200,18 | 2192370,38 | 0,1 | - |
| н144 | - | - | 397223,24 | 2192388,45 | 0,1 | - |
| н107 | - | - | 397247,29 | 2192356,69 | 0,1 | - |
| н106 | - | - | 397228,25 | 2192342,95 | 0,1 | - |
| н105 | - | - | 397223,24 | 2192339,08 | 0,1 | - |
| н104 | - | - | 397221,56 | 2192340,75 | 0,1 | - |
| н145 | - | - | 397221,34 | 2192341,08 | 0,1 | - |
| н146 | - | - | 397208,81 | 2192359,24 | 0,1 | - |
| н147 | - | - | 397202,35 | 2192367,28 | 0,1 | - |
| н143 | - | - | 397200,18 | 2192370,38 | 0,1 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060229:12 |  |
| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н66 | - | - | 397392,11 | 2192470,87 | 0,1 | - |
| н148 | - | - | 397412,40 | 2192443,14 | 0,1 | - |
| н149 | - | - | 397402,27 | 2192436,39 | 0,1 | - |
| н150 | - | - | 397399,82 | 2192439,86 | 0,1 | - |
| н151 | - | - | 397393,29 | 2192435,59 | 0,1 | - |
| н152 | - | - | 397395,30 | 2192432,31 | 0,1 | - |
| н153 | - | - | 397390,46 | 2192428,73 | 0,1 | - |
| н154 | - | - | 397374,90 | 2192418,54 | 0,1 | - |
| н155 | - | - | 397363,71 | 2192434,99 | 0,1 | - |
| н65 | - | - | 397356,14 | 2192448,56 | 0,1 | - |
| н66 | - | - | 397392,11 | 2192470,87 | 0,1 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060229:6 |  |
| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н60 | - | - | 397187,33 | 2192315,42 | 0,1 | - |
| н145 | - | - | 397221,34 | 2192341,08 | 0,1 | - |
| н146 | - | - | 397208,81 | 2192359,24 | 0,1 | - |
| н147 | - | - | 397202,35 | 2192367,28 | 0,1 | - |
| н143 | - | - | 397200,18 | 2192370,38 | 0,1 | - |
| н156 | - | - | 397192,49 | 2192364,43 | 0,1 | - |
| н157 | - | - | 397192,05 | 2192365,09 | 0,1 | - |
| н158 | - | - | 397188,12 | 2192362,46 | 0,1 | - |
| н159 | - | - | 397189,34 | 2192360,74 | 0,1 | - |
| н160 | - | - | 397184,22 | 2192357,33 | 0,1 | - |
| н161 | - | - | 397168,15 | 2192344,87 | 0,1 | - |
| н59 | - | - | 397168,22 | 2192344,14 | 0,1 | - |
| н60 | - | - | 397187,33 | 2192315,42 | 0,1 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка |
| с кадастровым номером | 59:13:0060229:22 |  |
| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н111 | - | - | 397282,37 | 2192384,99 | 0,1 | - |
| н110 | - | - | 397287,37 | 2192388,58 | 0,1 | - |
| н116 | - | - | 397299,26 | 2192373,30 | 0,1 | - |
| н115 | - | - | 397303,44 | 2192367,90 | 0,1 | - |
| н162 | - | - | 397304,98 | 2192365,93 | 0,1 | - |
| н163 | - | - | 397297,68 | 2192360,33 | 0,1 | - |
| н164 | - | - | 397296,60 | 2192361,72 | 0,1 | - |
| н165 | - | - | 397292,52 | 2192358,84 | 0,1 | - |
| н166 | - | - | 397293,19 | 2192355,88 | 0,1 | - |
| н167 | - | - | 397270,07 | 2192338,73 | 0,1 | - |
| н168 | - | - | 397266,08 | 2192335,99 | 0,1 | - |
| н169 | - | - | 397247,76 | 2192358,61 | 0,1 | - |
| н170 | - | - | 397270,39 | 2192375,92 | 0,1 | - |
| н111 | - | - | 397282,37 | 2192384,99 | 0,1 | - |

#### Приложение 3. Ведомость координат точек формируемых земельных участков в СК-59

| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |
| --- |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ1 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н171 | 397334,05 | 2192386,24 | 0,1 | - |
| н120 | 397333,68 | 2192386,76 | 0,1 | - |
| н119 | 397328,24 | 2192394,54 | 0,1 | - |
| н118 | 397326,64 | 2192396,88 | 0,1 | - |
| н117 | 397320,69 | 2192406,51 | 0,1 | - |
| н84 | 397314,66 | 2192414,84 | 0,1 | - |
| н83 | 397327,84 | 2192424,38 | 0,1 | - |
| н140 | 397329,70 | 2192420,53 | 0,1 | - |
| н139 | 397334,53 | 2192414,19 | 0,1 | - |
| н138 | 397335,14 | 2192414,54 | 0,1 | - |
| н137 | 397336,99 | 2192411,28 | 0,1 | - |
| н136 | 397335,20 | 2192410,09 | 0,1 | - |
| н135 | 397345,25 | 2192395,23 | 0,1 | - |
| н171 | 397334,05 | 2192386,24 | 0,1 | - |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ2 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| :ЗУ2(1) |
| н131 | 397358,36 | 2192403,68 | 0,1 | - |
| н130 | 397356,72 | 2192406,23 | 0,1 | - |
| н129 | 397352,99 | 2192412,15 | 0,1 | - |
| н128 | 397351,77 | 2192413,88 | 0,1 | - |
| н127 | 397349,53 | 2192417,55 | 0,1 | - |
| н126 | 397347,83 | 2192421,28 | 0,1 | - |
| н142 | 397344,45 | 2192425,47 | 0,1 | - |
| н172 | 397349,18 | 2192428,52 | 0,1 | - |
| н173 | 397350,24 | 2192426,84 | 0,1 | - |
| н174 | 397358,06 | 2192415,00 | 0,1 | - |
| н175 | 397361,61 | 2192409,66 | 0,1 | - |
| н176 | 397363,18 | 2192407,30 | 0,1 | - |
| н131 | 397358,36 | 2192403,68 | 0,1 | - |
| :ЗУ2(2) |
| н177 | 397354,05 | 2192429,65 | 0,1 | - |
| н78 | 397346,36 | 2192442,41 | 0,1 | - |
| н65 | 397356,14 | 2192448,56 | 0,1 | - |
| н155 | 397363,71 | 2192434,99 | 0,1 | - |
| н177 | 397354,05 | 2192429,65 | 0,1 | - |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ3 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н77 | 397336,00 | 2192435,90 | 0,1 | - |
| н78 | 397346,36 | 2192442,41 | 0,1 | - |
| н177 | 397354,05 | 2192429,65 | 0,1 | - |
| н155 | 397363,71 | 2192434,99 | 0,1 | - |
| н154 | 397374,90 | 2192418,54 | 0,1 | - |
| н178 | 397376,05 | 2192416,88 | 0,1 | - |
| н176 | 397363,18 | 2192407,30 | 0,1 | - |
| н175 | 397361,61 | 2192409,66 | 0,1 | - |
| н174 | 397358,06 | 2192415,00 | 0,1 | - |
| н173 | 397350,24 | 2192426,84 | 0,1 | - |
| н172 | 397349,18 | 2192428,52 | 0,1 | - |
| н142 | 397344,45 | 2192425,47 | 0,1 | - |
| н141 | 397341,73 | 2192428,80 | 0,1 | - |
| н77 | 397336,00 | 2192435,90 | 0,1 | - |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ4 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н179 | 397096,97 | 2192177,18 | 0,1 | - |
| н180 | 397087,40 | 2192187,46 | 0,1 | - |
| н181 | 397076,43 | 2192199,17 | 0,1 | - |
| н182 | 397070,62 | 2192203,53 | 0,1 | - |
| н183 | 397061,81 | 2192217,01 | 0,1 | - |
| н184 | 397055,88 | 2192232,42 | 0,1 | - |
| н185 | 397052,91 | 2192246,33 | 0,1 | - |
| н186 | 397055,73 | 2192248,83 | 0,1 | - |
| н187 | 397059,48 | 2192241,49 | 0,1 | - |
| н188 | 397060,63 | 2192234,64 | 0,1 | - |
| н189 | 397062,09 | 2192229,92 | 0,1 | - |
| н190 | 397067,60 | 2192216,88 | 0,1 | - |
| н191 | 397068,71 | 2192215,22 | 0,1 | - |
| н192 | 397072,73 | 2192210,23 | 0,1 | - |
| н193 | 397086,24 | 2192196,18 | 0,1 | - |
| н194 | 397098,15 | 2192184,16 | 0,1 | - |
| н195 | 397101,03 | 2192183,23 | 0,1 | - |
| н179 | 397096,97 | 2192177,18 | 0,1 | - |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ5 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н186 | 397055,73 | 2192248,83 | 0,1 | - |
| н196 | 397060,46 | 2192252,43 | 0,1 | - |
| н197 | 397081,66 | 2192276,34 | 0,1 | - |
| н198 | 397092,11 | 2192288,09 | 0,1 | - |
| н199 | 397101,61 | 2192298,96 | 0,1 | - |
| н200 | 397110,50 | 2192308,73 | 0,1 | - |
| н201 | 397121,35 | 2192320,55 | 0,1 | - |
| н202 | 397125,80 | 2192324,39 | 0,1 | - |
| н203 | 397165,36 | 2192357,66 | 0,1 | - |
| н204 | 397193,53 | 2192379,18 | 0,1 | - |
| н205 | 397222,87 | 2192402,41 | 0,1 | - |
| н206 | 397255,71 | 2192426,22 | 0,1 | - |
| н207 | 397293,62 | 2192453,58 | 0,1 | - |
| н208 | 397329,32 | 2192477,63 | 0,1 | - |
| н209 | 397350,33 | 2192490,79 | 0,1 | - |
| н210 | 397376,28 | 2192508,02 | 0,1 | - |
| н211 | 397382,50 | 2192501,12 | 0,1 | - |
| н212 | 397378,41 | 2192501,86 | 0,1 | - |
| н213 | 397375,48 | 2192501,09 | 0,1 | - |
| н214 | 397351,23 | 2192485,74 | 0,1 | - |
| н215 | 397333,21 | 2192473,03 | 0,1 | - |
| н216 | 397308,49 | 2192455,93 | 0,1 | - |
| н217 | 397271,82 | 2192431,97 | 0,1 | - |
| н218 | 397255,33 | 2192419,66 | 0,1 | - |
| н219 | 397221,75 | 2192393,57 | 0,1 | - |
| н220 | 397195,82 | 2192373,76 | 0,1 | - |
| н221 | 397162,34 | 2192347,57 | 0,1 | - |
| н222 | 397138,69 | 2192328,38 | 0,1 | - |
| н223 | 397124,99 | 2192316,28 | 0,1 | - |
| н224 | 397095,19 | 2192283,75 | 0,1 | - |
| н225 | 397063,87 | 2192249,16 | 0,1 | - |
| н226 | 397060,99 | 2192245,21 | 0,1 | - |
| н187 | 397059,48 | 2192241,49 | 0,1 | - |
| н186 | 397055,73 | 2192248,83 | 0,1 | - |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ6 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н227 | 397425,06 | 2192445,38 | 0,1 | - |
| н228 | 397433,79 | 2192450,24 | 0,1 | - |
| н229 | 397423,15 | 2192462,64 | 0,1 | - |
| н230 | 397393,25 | 2192498,72 | 0,1 | - |
| н231 | 397380,62 | 2192512,88 | 0,1 | - |
| н210 | 397376,28 | 2192508,02 | 0,1 | - |
| н211 | 397382,50 | 2192501,12 | 0,1 | - |
| н232 | 397412,93 | 2192464,36 | 0,1 | - |
| н233 | 397425,68 | 2192449,71 | 0,1 | - |
| н234 | 397425,98 | 2192447,63 | 0,1 | - |
| н227 | 397425,06 | 2192445,38 | 0,1 | - |

#### Приложение 4. Ведомость координат точек формируемых земельных участков путем перераспределения уточненных земельных участков в СК-59 (2 этап)

| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |
| --- |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ1 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1 | 397144,89 | 2192235,20 | 0,1 | - |
| н2 | 397137,87 | 2192243,34 | 0,1 | - |
| н3 | 397125,04 | 2192259,40 | 0,1 | - |
| н4 | 397128,60 | 2192262,10 | 0,1 | - |
| н5 | 397147,07 | 2192279,59 | 0,1 | - |
| н6 | 397150,73 | 2192276,06 | 0,1 | - |
| н7 | 397160,41 | 2192265,00 | 0,1 | - |
| н8 | 397167,47 | 2192256,03 | 0,1 | - |
| н9 | 397159,31 | 2192248,39 | 0,1 | - |
| н10 | 397151,94 | 2192241,74 | 0,1 | - |
| н11 | 397153,76 | 2192239,36 | 0,1 | - |
| н12 | 397149,87 | 2192235,61 | 0,1 | - |
| н13 | 397146,79 | 2192232,95 | 0,1 | - |
| н1 | 397144,89 | 2192235,20 | 0,1 | - |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ2 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н14 | 397282,37 | 2192384,99 | 0,1 | - |
| н15 | 397287,37 | 2192388,58 | 0,1 | - |
| н16 | 397299,26 | 2192373,30 | 0,1 | - |
| н17 | 397303,44 | 2192367,90 | 0,1 | - |
| н18 | 397304,98 | 2192365,93 | 0,1 | - |
| н19 | 397305,69 | 2192365,01 | 0,1 | - |
| н20 | 397298,36 | 2192359,48 | 0,1 | - |
| н21 | 397297,69 | 2192360,33 | 0,1 | - |
| н22 | 397296,60 | 2192361,72 | 0,1 | - |
| н23 | 397292,52 | 2192358,84 | 0,1 | - |
| н24 | 397293,19 | 2192355,88 | 0,1 | - |
| н25 | 397270,07 | 2192338,73 | 0,1 | - |
| н26 | 397266,08 | 2192335,99 | 0,1 | - |
| н27 | 397247,76 | 2192358,61 | 0,1 | - |
| н28 | 397270,39 | 2192375,92 | 0,1 | - |
| н14 | 397282,37 | 2192384,99 | 0,1 | - |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ3 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н15 | 397287,37 | 2192388,58 | 0,1 | - |
| н14 | 397282,37 | 2192384,99 | 0,1 | - |
| н29 | 397260,27 | 2192417,42 | 0,1 | - |
| н30 | 397280,67 | 2192431,93 | 0,1 | - |
| н31 | 397299,98 | 2192404,80 | 0,1 | - |
| н32 | 397314,41 | 2192384,84 | 0,1 | - |
| н33 | 397318,76 | 2192379,03 | 0,1 | - |
| н34 | 397320,20 | 2192377,08 | 0,1 | - |
| н35 | 397320,94 | 2192376,21 | 0,1 | - |
| н36 | 397316,60 | 2192372,92 | 0,1 | - |
| н37 | 397315,07 | 2192374,68 | 0,1 | - |
| н38 | 397311,12 | 2192371,67 | 0,1 | - |
| н39 | 397312,36 | 2192370,03 | 0,1 | - |
| н19 | 397305,69 | 2192365,01 | 0,1 | - |
| н18 | 397304,98 | 2192365,93 | 0,1 | - |
| н17 | 397303,44 | 2192367,90 | 0,1 | - |
| н16 | 397299,26 | 2192373,30 | 0,1 | - |
| н15 | 397287,37 | 2192388,58 | 0,1 | - |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ4 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н33 | 397318,76 | 2192379,03 | 0,1 | - |
| н32 | 397314,41 | 2192384,84 | 0,1 | - |
| н31 | 397299,98 | 2192404,80 | 0,1 | - |
| н40 | 397314,66 | 2192414,84 | 0,1 | - |
| н41 | 397320,69 | 2192406,51 | 0,1 | - |
| н42 | 397326,64 | 2192396,88 | 0,1 | - |
| н43 | 397328,24 | 2192394,54 | 0,1 | - |
| н44 | 397333,68 | 2192386,76 | 0,1 | - |
| н45 | 397334,05 | 2192386,24 | 0,1 | - |
| н46 | 397326,76 | 2192381,06 | 0,1 | - |
| н35 | 397320,94 | 2192376,21 | 0,1 | - |
| н34 | 397320,20 | 2192377,08 | 0,1 | - |
| н33 | 397318,76 | 2192379,03 | 0,1 | - |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ5 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н47 | 397345,25 | 2192395,23 | 0,1 | - |
| н48 | 397335,20 | 2192410,09 | 0,1 | - |
| н49 | 397336,99 | 2192411,28 | 0,1 | - |
| н50 | 397335,14 | 2192414,54 | 0,1 | - |
| н51 | 397334,53 | 2192414,19 | 0,1 | - |
| н52 | 397329,70 | 2192420,53 | 0,1 | - |
| н53 | 397327,84 | 2192424,38 | 0,1 | - |
| н54 | 397332,77 | 2192428,03 | 0,1 | - |
| н55 | 397329,81 | 2192432,22 | 0,1 | - |
| н56 | 397336,00 | 2192435,90 | 0,1 | - |
| н57 | 397341,73 | 2192428,80 | 0,1 | - |
| н58 | 397347,83 | 2192421,28 | 0,1 | - |
| н59 | 397349,53 | 2192417,55 | 0,1 | - |
| н60 | 397351,77 | 2192413,88 | 0,1 | - |
| н61 | 397352,99 | 2192412,15 | 0,1 | - |
| н62 | 397356,72 | 2192406,23 | 0,1 | - |
| н63 | 397358,36 | 2192403,68 | 0,1 | - |
| н64 | 397358,76 | 2192403,05 | 0,1 | - |
| н65 | 397350,22 | 2192396,88 | 0,1 | - |
| н66 | 397349,35 | 2192398,12 | 0,1 | - |
| н47 | 397345,25 | 2192395,23 | 0,1 | - |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ6 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н67 | 397392,11 | 2192470,87 | 0,1 | - |
| н68 | 397394,42 | 2192472,30 | 0,1 | - |
| н69 | 397414,49 | 2192446,30 | 0,1 | - |
| н70 | 397414,91 | 2192444,81 | 0,1 | - |
| н71 | 397412,40 | 2192443,14 | 0,1 | - |
| н72 | 397402,27 | 2192436,39 | 0,1 | - |
| н73 | 397399,82 | 2192439,86 | 0,1 | - |
| н74 | 397393,29 | 2192435,59 | 0,1 | - |
| н75 | 397395,30 | 2192432,31 | 0,1 | - |
| н76 | 397390,46 | 2192428,73 | 0,1 | - |
| н77 | 397374,90 | 2192418,54 | 0,1 | - |
| н78 | 397363,71 | 2192434,99 | 0,1 | - |
| н79 | 397356,14 | 2192448,56 | 0,1 | - |
| н67 | 397392,11 | 2192470,87 | 0,1 | - |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ7 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н80 | 397187,61 | 2192315,00 | 0,1 | - |
| н81 | 397205,17 | 2192327,70 | 0,1 | - |
| н82 | 397221,56 | 2192340,75 | 0,1 | - |
| н83 | 397221,34 | 2192341,08 | 0,1 | - |
| н84 | 397208,81 | 2192359,24 | 0,1 | - |
| н85 | 397202,35 | 2192367,28 | 0,1 | - |
| н86 | 397200,18 | 2192370,38 | 0,1 | - |
| н87 | 397192,49 | 2192364,43 | 0,1 | - |
| н88 | 397192,05 | 2192365,09 | 0,1 | - |
| н89 | 397188,12 | 2192362,46 | 0,1 | - |
| н90 | 397189,34 | 2192360,74 | 0,1 | - |
| н91 | 397184,22 | 2192357,33 | 0,1 | - |
| н92 | 397168,16 | 2192344,87 | 0,1 | - |
| н93 | 397168,22 | 2192344,14 | 0,1 | - |
| н94 | 397187,33 | 2192315,42 | 0,1 | - |
| н80 | 397187,61 | 2192315,00 | 0,1 | - |